|  | 淮南师范学院2022年度中央财政贴息贷款支持教科研仪器设备更新项目（第三批次材料化学系专业实验室设备购置等） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 招标文件 |  |
|  | （公开招标、货物类、综合评分法） 项目编号：FSSD34000120229156/ZF2022-04-0859 |  |
|  | 采购人 | ： | 淮南师范学院 |  |
|  | 采购代理机构 | ： | 安徽省招标集团股份有限公司 |  |
|  | 二〇二二年十一月 |  |

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	8

第三章  采购需求	37

第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）	38

第五章  政府采购合同	112

第六章  投标文件格式	122

# 第一章  招标公告

淮南师范学院2022年度中央财政贴息贷款支持教科研仪器设备更新项目（第三批次材料化学系专业实验室设备购置等）招标公告

项目概况 淮南师范学院2022年度中央财政贴息贷款支持教科研仪器设备更新项目（第三批次材料化学系专业实验室设备购置等）招标项目的潜在投标人应在“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/） 获取招标文件，并于 2022年11月30日 09:30(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSSD34000120229156/ZF2022-04-0859

项目名称：淮南师范学院2022年度中央财政贴息贷款支持教科研仪器设备更新项目（第三批次材料化学系专业实验室设备购置等）

预算金额(元)：5960000

最高限价(元)(如有)：1130000,1020000,1560000,1550000,700000

采购需求：

包名称:材料化学系专业实验室设备购置项目
预算金额(元):1130000 
数量:1  
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:材料化学系专业实验室设备，详见采购需求。

包名称:高分子专业实验室设备购置项目
预算金额(元):1020000 
数量:1  
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:高分子专业实验室设备，详见采购需求。

包名称:化工专业实验室升级及过程实训实验室建设项目
预算金额(元):1560000 
数量:1  
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:化工专业实验室升级及过程实训实验室设备，详见采购需求。

包名称:生物工程学院工科实验室设备购置项目
预算金额(元):1550000 
数量:1  
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:生物工程学院工科实验室设备，详见采购需求。

包名称:图书馆全钢书架采购项目
预算金额(元):700000 
数量:1  
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:图书馆全钢书架，详见采购需求。

合同履约期限：包别 1、2、3、4、5，30日历天

本项目(否)接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：
【包别1、2、3、4、5】
本项目的特定资格要求：在中国境内注册，具有独立承担民事责任的生产厂家或经销/代理商。
    4、供应商信誉要求：
供应商信誉要求①～④可提供 ⑴以下对应网站的信誉查询截图，或⑵供应商信誉承诺书其一。
①在投标截止时间前，未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”列为失信被执行人（可提供“中国执行信息公开网”-“失信被执行人”查询截图，无失信被执行人惩戒信息）；
②在投标截止时间前，未被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人”名单。（截图可提供“国家税务总局”官方网站-“纳税服务”-“重大税收违法案件查询”的网页查询截图，无违法信息；或者提供“信用中国”-“信用服务”-“重大税收违法案件查询”的网页查询截图，无违法信息。）
③在投标截止时间前，未被中国政府采购网列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（截图可提供中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单里的企业网页查询截图，无违法失信信息；或者提供“信用中国”-“信用服务”-“政府采购严重违法失信名单”的网页查询截图，无违法失信信息。）
④在投标截止时间前，未被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。（提供供应商在国家企业信用信息公示系统网页查询截图，严重违法失信一栏中无不良记录）；
    5、核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算；（各标包核心产品详见参数标注）
    6、单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（母公司、全资子公司等），不得同时参加本项目同一标包的投标。

三、获取招标文件

时间：2022年11月09日至2022年11月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）

方式：在线下载

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年11月30日 09:30 (北京时间)

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、招标方式：公开招标
2、资金性质及来源：中央财政贴息贷款
3、标包划分：共五个标包
4、资格审查方式：资格后审。
5、本项目选用的评标方法：综合评分法
6、供货标准要求：合格
7、标包说明：本次招标、投标、评标和合同授予均以标包为单位，供应商可同时对一个或多个标包进行投标（投标文件分别编制），各标包中标与否对其他标包没有影响，但供应商必须就所投标包中所列货物、数量及供货期完全响应，不完整的投标将被拒绝。
8、发布媒介：安徽省政府采购网、优质采云采购平台
9、本项目落实节能产品、环保标志产品、促进中小企业发展管理办法等政策。
10、本项目实行全流程网上电子开评标。
11、投标保证金：本项目各标包不要求递交投标保证金，但必须按照招标文件要求递交“投标承诺书”。
12、政府采购电子化交易要求：
（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。
（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。
（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。
（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条规定，本次采购符合不专门面向中小企业预留采购份额的情形：按照规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，投标人如有异议，可按招标文件约定提出询问或质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮南师范学院

地    址：淮南师范学院泉山校区（淮南市洞山西路南侧）

联系方式：0554-6863618、0554-6863837

2.采购代理机构信息(如有)

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：合肥市包河区包河大道236号

联系方式：0551-63799341、15055152811

3.项目联系方式

项目联系人：周工、解工

电      话：0551-63799341

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 标包划分 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | (本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 |
| 1.3.3 | 交货期 | 见招标公告 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 质量保证期（免费保修期）：自验收合格之日起36个月，更换后的货物（含零部件）质保期从更换之日起计算。（如果招标文件采购需求中的产品质量保证期高于此项规定，按其规定执行）。 是否接受负偏离：(不接受 (接受：允许偏离的幅度： |
| 1.3.7 | 付款方式 | 付款方式： 1.成交供应商属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付成交供应商合同款额的40% 。付款前，成交供应商须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，采购人再付成交供应商余款（合同款额的60%）。付款前，成交供应商须开具余款等额的 “增值税专用发票”。 2.成交供应商不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，采购人待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付成交供应商合同款额的100%。付款前，成交供应商须全额开具“增值税专用发票”。 是否接受负偏离：(不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉 | (见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 (接受，应当满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | (与招标人有隶属关系或存在控股等利害关系，可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 |
| 1.4.4 | 核心产品 | 详见采购需求章节标注。 |
| 1.9.1 | 是否组织现场考察 | (不组织，由投标供应商人自行考察现场。 |
| 1.10.1 | 开标前答疑会 | (不召开 |
| 1.10.2 | 投标人在答疑会前提出问题 | 时间：投标截止时间10日前（逾期不予受理） 形式：通过优质采云采购平台网上提问。 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：如澄清或修改的内容可能影响投标应文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前发布澄清或修改。（如距离截止时间不足15个日历天，则延迟开标时间） 发出形式：在优质采云采购平台发布，投标人自行查看、下载，无需确认。 |
| 1.11.1 | 分包 | (不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 包括但不限于：招标文件的澄清、修改、答疑等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前（逾期不予受理） |
|  |  | 形式：书面形式提交至招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过网上发出 供应商请注意：采购代理机构对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在网上及时发布，其内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动关注。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在优质采云采购平台发布，投标人应主动上网查询，无需投标人书面确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过网上发出。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在优质采云采购平台发布，投标人自行查看、下载，无需确认。 |
| 2.4.1 | 投标人对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 包括但不限于：询标函回复、承诺书、评标委员会要求补充的其他资料。 |
| 3.1.4 | 样品 | 是否要求投标人提交样品： (否 |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。 |
| 3.2.5 | 最高限价 | (（1）采购标包最高限价：招标公告各标包预算价 供应商报价若超出上述最高限价，则按无效标处理。 注：投标报价精确至小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 报价唯一，且不超过对应标包预算价。一个标包内有多个子项内容的，累计总价不超过标包预算价。 (除招标文件另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： (不要求。本项目不要求递交投标保证金，但必须随投标文件递交“投标保证金承诺函”。 |
| 3.4.5 | 其他不予退还投标保证金的情形 | ①中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者不按要求递交履约担保的； ②投标截止后投标人撤销投标文件的； ③有弄虚作假，围标、串标行为的； ④存在其他法律、法规、规范性文件、招标文件规定的不予退还行为的。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年类似项目的时间要求 | 详见招标公告及评标办法。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件电子版递交 | （1）本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须投标人制作电子投标文件；投标文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip， （2）投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。 （3）加密的电子投标文件：使用优质采云采购平台电子标书制作工具制作生成的加密投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传； （4）加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex |
| 4.1.2 | 投标文件密封和标记要求 | / |
| 4.2.2 | 递交非加密投标文件光盘地点 | / |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | (否 (是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 解密时间要求：30分钟以内，以电子交易平台时间为准 其他要求： 投标文件解密可以采用网上远程方式，无需到开标现场进行解密。解密的CA锁必须与投标文件加密的CA锁一致，否则造成的后果由投标人自行承担 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人（或以上单数），其中技术、经济类专家不少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：依法确定 。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 由评标委员会根据综合评审结果推荐前1～3名为中标候选人，由采购人依法确定中标单位。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (否，由采购人依法确定中标人。 (是 |
| 7.1.2 | 中标结果公告 | 公告方式：在发布招标公告的媒介上发布本项目中标结果公告； 公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，以及评审专家名单。 随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容： (无重大违法记录声明函 (业绩承诺函 (中小企业声明函 (残疾人福利性单位声明函 (招标文件中规定进行公示的其他内容 中标公告期限：1个工作日。 |
| 7.2 | 质疑投诉 | 时间：中标结果公告期满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 联系方式： 采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦9楼（法务办公室） 联系电话：0551-62220155 联系人：张怀远 |
| 7.3.1 | 中标通知书发出的形式 | 纸质。 |
| 7.3.2 | 招标代理服务费 | （1）支付方式：代理服务费由中标人支付，含在投标人的投标报价中，不得单列。参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）规定基数，100-600万元以上下浮20%,50-100万元下浮20%，50万元以下不下浮，按差额定率累进法进行计算。 （2）收取单位：安徽省招标集团股份有限公司 （3）递交时间：成交通知书发出前缴纳。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | （1）金额： (合同价的 2.5 %。服务期内如出现扣除履约保证金情况，中标供应商必须在一周内将被扣除的同等金额的费用补充递交至业主指定账户。 (银行履约保函 (银行转账 (电汇 (网银支付 (本票 (支票(金融机构、担保机构出具的保函 (保证保险 注：如采用银行履约保函，银行履约保函应由投标人单位基本账户所在银行出具的见索即付无条件保函。如采用担保机构担保，应为注册地在淮南市行政区域（含两县）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。 （3）收取单位：中标后由采购人提供 （4）递交时间：中标人应在中标通知书发出后，合同签订前，按照招标文件规定方式提交履约保证金。若投标供应商不按要求及时、足额提交履约保证金，领取中标通知书，应视作拒绝提交，可取消其成交资格，并没收投标保证金；给采购人的损失超过投标保证金数额的，投标供应商应当对超过部分予以赔偿。 （5）退还时间：项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金，设备运行1年无质量问题、双方无异议后，退还保证金。 |
| 11.1.1 | 是否强制采购节能产品 | (否 □是，具体要求强制节能的产品指： 。 根据国家市场监管总局文件《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），投标人提供拟投产品在规定认证机构范围内的节能产品认证证书，方予以认定其所投产品为节能产品。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品政府采购清单 | 根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知市场监管总局文件》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），在规定的认证机构范围内，投标人提供拟投产品环境标志认证证书的，方予以认定其所投产品为环境标志产品。 |
| 11.2.1 | 对中小企业的价格扣除标准 | 1、依据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目非专门面向中小企业采购，但对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、本项目中小企业划分标准所属行业：工业 3、《中小企业声明函》将随成交公告一并公示，接受监督；一旦发现弄虚作假，全部责任由供应商自负。 4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体投标时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 5、规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，投标人应符合上述第4项规定外，还应符合本项目的资格要求。 规定本项目不属于专门面向中小企业采购的，对小微企业的投标报价按照投标人须知前附表规定的比例给予扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照4%比例给予报价扣除。用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 6、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。 7、 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。 |
| 11.2.5 | 政府采购信用融资或融资担保 | / |
| 12.需要补充的其他内容 |
| 12.1 | 电子招标与电子交易平台 | 优质采云采购平台 |
| 12.2 | 原则规定与定义 | （1）投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 （2）“(”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“(符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 |
| 12.3 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （3）供应商须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |
| 12.4 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。 |
| 12.5 | 多标包投标、多标包中标的规定 | (投标人可对本项目一个或多个标包进行投标，也可中多个标包。各标包中标互不影响。供应商必须就所投标包中所列货物标准及数量及供货期完全响应，不完整的投标将被拒绝。开标、评标按照标包编号由小到大的顺序依次进行。 |
| 12.6 | 相关提示 | （1）招标文件中所称时间均指北京时间。 （2）评标时可能会有询标情况发生，请投标人的授权委托人在开评标期间保持手机等通讯工具畅通，留意询标信息。 |
| 12.7 | 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 12.8 | 重要提示 | 采购人和中标人签订合同后7日内，中标单位将合同扫描件递交至代理机构。 |
| 12.9 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）如招标文件中出现前后不一致的描述，各章节解释优先顺序依次为招标公告＞供应商须知前附表＞评标办法＞招标文件其他内容。章节内优先顺序为：表格内文字约定效力优先于非表格文字约定效力； （3）构成合同文件组成内容的如有不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 12.10 | 其他补充说明 | / |
| 12.10.1 | 询标 | 由评标委员会填写询标函对投标人进行问询，投标人在15分钟内进行答复，限期内未回复疑问视同放弃回复，默认投标人认可询标问题情况属实。 |
| 12.10.2 | 远程解密 | 允许 |
| 12.10.3 | 投标文件编制要求 | 投标文件编制按照本项目“投标文件格式”章节的内容编制。除“投标函”及“开标一览表”外，其他投标文件格式可根据供应商自身文件编制情况进行部分调整。 关于自评表的编制要求：投标供应商在投标时依据投标文件格式以及自身投标文件内容填写自评表，自评表格在评标时供评标委员会参考，最终评标结果及综合得分以评标委员会评审为准。 如供应商在投标时未提供或未填写自评表，则默认为投标单位无条件认可评标委员会对其资格条件、符合性审查以及综合得分分值等的全部评定结果，标后不接受任何关于评审有误的质疑和投诉。 |
| 12.10.4 | 联合惩戒 | 中标人在投标截止时间前，不得存在以下几种情形，否则中标后将取消中标资格，投标保证金不予退还： 1、被有关行业行政主管部门在本项目所在地限制投标（或限制参加政府采购活动），且在限制有效期内的（以相关行业主管部门的行政处罚决定、处理通报文件或司法机关出具的有关法律文书为准）； 2、被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”查询截图为准）； 3、被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人”名单。（以“国家税务总局”官方网站或者 “信用中国”的网页查询截图为准） 4、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（以中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录名单里的企业查询网页截图，或者“信用中国”-“信用服务”-“政府采购严重违法失信名单”的网页查询截图为准） 5、被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；（以国家企业信用信息公示系统网页查询截图为准）。 |
| 12.10.5 | 投标文件份数 | 加密文件通过系统递交，中标后纸质版投标文件，一正四副递交至采购人处。 |
| 12.10.6 | 无行贿犯罪 记录承诺 | 无行贿犯罪记录承诺由中标人在中标后签订合同前将公司出具的盖章承诺书递交至招标人，或者在编制投标文件时同时提供。 以上承诺评标时不作为评审条件，如中标后发现投标人存在行贿犯罪记录且在处罚期内 采购人有权依据主管部门的认定资料无条件取消中标人资格，投标保证金不予退还，同时由此造成的一切损失由中标人承担。 |
| 12.10.7 | 合同签订时间 | 中标人与采购人在中标通知书发出之日起7个工作日内完成合同签订。同时中标人需要配合采购人和代理机构的合同上传工作。 |

## 投标人须知正文修改一览表

投标人须知正文条款内容修改如下：

| 条款编号 | 示范文本中条款内容 | 修改后条款内容 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

## 投标人须知正文

### 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以公开招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购需求、服务期限和质量要求

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构；

（2）为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（8）被依法禁止参加项目所在地的政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）在投标截止时间，被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；

（11）在投标截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）在投标截止时间，被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）在投标截止时间，被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准）；

（14）法律法规规定的其他限制投标的情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.5 费用承担

无论投标结果如何，供应商应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。本项目的专家评审费用由中标供应商承担（包含专家会审费用与评标专家费用）。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由投标人自行考察现场。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

### 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）资格审查与评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，且修改内容影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

### 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务部分应包括以下内容：

（1）开标一览表；

（2）分项报价表；

（3）中小企业产品（货物）投标声明函；

（4）投标人须知前附表规定的其他材料；

（5）投标人认为应该提供的其他材料。

技术部分应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格证明文件；

（6）商务条款偏离表；

（7）技术条款偏离表；

（8）服务方案；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）投标人认为应该提供的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标人须知前附表规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则响应无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应按规定格式填写，并提供符合要求的相关证明材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求等见投标人须知前附表规定。投标人成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年类似项目表”应附符合招标文件规定的证明材料，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料包括联合体各方成员相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上投标方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、服务期限、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）在第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。

（2）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

### 4. 投标

4.1 投标文件的加密（密封）和标记（不适用）

4.1.1投标文件正、副本分别密封

4.1.2投标文件密封袋上均应：

4.1.3写明招标人名称。

4.1.4投标文件密封袋的上方封口处应加盖投标人公章（不适用）

4.1.5如果投标人未按上述要求密封，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不承担责任，并且投标人的投标将可能被拒绝。对未密封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝。

4.2 投标文件的递交

投标人应按本招标文件投标人须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

4.3.3在投标截止时间之后，投标人不得主动补充、修改投标文件。

4.3.4根据本招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在规定的投标有效期期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序（以前附表为准）

5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。疑义与答复应通过网上形式进行。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）参与本项目进口产品论证的专家；

（4）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

7.2 中标结果质疑

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人须按投标人须知前附表规定向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准见投标人须知前附表。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。履约保证金按前附表约定执行。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

### 8. 废标、变更采购方式与终止招标

8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（多标包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，采购人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金。

### 9. 询问与质疑

9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 11. 政府采购政策

11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见投标人须知前附表。如属于强制采购节能产品的，投标人所投产品必须在投标人须知前附表规定的节能产品政府采购清单内。

11.1.2 如投标产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用最低评标价法时，出现投标人有效投标报价相同的情况，则所投产品为节能或环保产品优先。如采用综合评分法时，出现投标人总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环保产品优先。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

11.2 促进中小企业发展

11.2.1 依据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号），对小型和微型企业产品（货物）的价格给予一定比例的扣除；联合体投标的（如允许联合体投标的），小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体一定比例的价格扣除；具体扣除比例见投标人须知前附表，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

11.2.2 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并提供招标文件规定格式的《中小企业产品投标声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.3 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》和《中小企业产品投标声明函》，并对其提供的声明函对其真实性负责。

11.2.4 投标产品中只有部分产品符合扣除政策的，只对符合政策要求的产品进行价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

11.2.5 根据政府采购中小企业促进办法，中标人可申请政府采购信用融资或融资担保，详见投标人须知前附表规定。

### 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  采购需求

前注：

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为有助于供应商准确了解项目实际需求，选择合适的投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，招标文件中列明的全部推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）均仅供参考，招标活动对投标供应商提供货物的品牌和型号无任何限制要求。供应商可以选择任何性能相当于（或不低于）推荐品牌（或推荐型号）的其他品牌（或型号）产品进行投标响应，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致评标委员会无法判定其技术参数指标是否符合招标文件要求；

3）供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；供应商应自行踏勘施工建设现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，供应商自行承担一切后果；

4）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“供应商须知前附表”中的约定联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

采购需求参数总说明 1、每个标包内标“▲”的货物为核心产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。 2、货物参数中检测报告、证书、厂商盖章件等证明材料均以扫描件的形式递交，附在投标文件中。依照技术参数要求的顺序进行编排，如因编制顺序混乱导致评标委员会无法找到该文件，或因为扫描件不清晰导致评标委员会无法评审，均视为未提供该资料。 3、每个标包内参数为基础标准，供应商投标时应选用不低于参数配置标准的货物参与投标。 4、参数中所列参考型号、推荐品牌、生产厂家仅供供应商参考，本项目招标不指定品牌型号、不限定生产厂家，供应商可以提供任何响应招标文件要求（或优于）参数标准的其他品牌或型号的产品参与投标（投标供应商自行提供说明或注释，供评标委员会审核）。

详见参数附件

| 标包编号 | 名称 | 预算价 （万元） | 供货期 （天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标包 | 材料化学系专业实验室设备购置项目 | 113 | 30 |
| 二标包 | 高分子专业实验室设备购置项目 | 102 | 30 |
| 三标包 | 化工专业实验室升级及过程实训实验室建设项目 | 156 | 30 |
| 四标包 | 生物工程学院工科实验室仪器设备增补建设项目 | 155 | 30 |
| 五标包 | 图书馆全钢书架采购项目 | 70 | 30 |
| 合计 | 596 |  |

材料化学系专业实验室设备购置项目

- 标包：一标包

- 预算：113万元

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 匀胶机 | 一、技术参数 1.外型尺寸小巧，从手套箱过渡舱内方便进出。 2.文本显示屏，界面简单易用，清晰的功能按键，方便灵活操作。中英文界面可切换。 3.电机腔体设计，不易进胶堵胶，旋涂内腔易拆卸清理更换。 4.铝合金外壳机身耐腐蚀，耐溶剂性PC材料透明盖。 5.75W直流无刷工业级直流马达，单片机控制，转轴旋转稳定，重复性好，精度高，转速精度±1RPM。 6.可处理碎片（小于1cm）至4英寸圆晶底物，内腔190mm。 7.转速可控范围：100～9999rpm，转速分辨率：1rpm。 8.加速度可控范围：100～9999rpm/s。 9.最大单步步长：3000s，时间分辨率：1s。 10.多步程序运行，最多可编辑5组5步程序。 11.宽输入电压适用：AC100～230。 二、产品配置附件： 1.标配三种规格载物盘（直径10mm,25mm,2英寸）。 2.无油真空泵（抽气量15L/min以上）。 三、技术服务要求 3.1供货前投标人需取得产品制造商的售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务； ★3.2 投标文件中提供厂家产品彩页比对； 3.3中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站。生产厂家在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； | 台 | 4 |  |
| 2 | 匀胶机 | 1.全彩触摸屏，人性化操作界面 2.★带一只自动点胶端口，可升级一路点胶功能 3.HDPE高分子内腔，SUS外壳，PC透明盖 4.可处理小于1cm小碎片至6“圆形底物 5.★双真空腔设计，特殊的放进胶，防堵胶功能 6.工业级BLDC电机与单片机控制 7.真空开关和盖子安全互锁功能 8.★AC110V和220V可选，中英文操作界面可选 产品参数： 1.★转速范围：100-12000RPM 2.★加速度：100-30000RPM/S 3.转速分辨率：1RPM 4.★程序控制：10组10步 5.最大单步步长：3000s 6.时间分辨率：0.1S 7.处理基片尺寸：碎片至6“圆形底物 8.标配载物盘（直径10mm、25mm、2英寸） 9.VPC200无油真空泵一台 10.外型尺寸：约295(W)*366(D)*270(H) | 套 | 1 |  |
| 3 | 加热板 | 温度范围:RT～300℃ 处理尺寸：≤150×150mm 加热板材质：镀陶瓷铝合金 控温方式：PID控制 温度均匀性： ≤±1.5% 温度稳定性：±0.2℃ 控温精度：±0.2℃ 时间设置：1-9999秒 显示方式：数字式控制 加热功率：700W 外观尺寸：250（W)*180（D)*115(H)mm 重量：4.5 kg | 台 | 4 |  |
| 4 | 加热板 | 温度范围: RT～500℃ 处理尺寸：≤150×150mm 加热板材质：高温不锈钢 控温方式：PID控制 温度均匀性： ≤±1.5% 温度稳定性：±0.2℃ 控温精度：±0.2℃ 编程：≤40段 时间设置：1-9999秒 显示方式：数字式控制 加热功率：1500W 加热台尺寸：190（W)*190（D)*150(H)mm 控制器尺寸：300（W)*190（D)*150(H)mm 重量：5.5 kg | 台 | 1 |  |
| 5 | 高压反应釜 | 外釜材料：不锈钢 内衬材料：聚四氟乙烯 内衬容积：50 ml | 个 | 30 |  |
| 6 | 真空金属电极蒸镀仪 | 1、主要性能 1.1、采用模块化设计和触摸屏用户界面，对于SEM样品制备及其它镀膜应用非常理想。 1.2、样品台，配备可变速旋转、可倾斜且可调节高度的样品台。 1.3、镀膜方式：金属磁控冷溅射镀膜。 1.4、圆柱形镀膜腔室，能够整体拆卸，并设有防污染装置，可方便清洁和维护。 1.5、可用于电极样品镀膜及扫描电镜镀膜制样。 2、主要参数： 2.1、系统应为全自动抽真空和全自动操作的沉积镀膜系统； ★2.2、系统需采用电容式触摸屏和现代智能手机界面技术，双核ARM处理器，不小于16GB的闪存，可储存和调用≥900条镀膜程序；以及≥900个镀膜记录； 2.3、应具有帮助页和维护提醒功能，程序完成后具有音频声音提示； ★2.4、工作腔室：需使用可方便清洁和维护的圆柱形腔室，可整体拆卸，尺寸不小于 150mm（内径）x 120mm（高），并配备安全防爆装置以及真空防污染挡板。 ★2.5、样品台：台面尺寸≥φ50 mm，可10-20rpm变速旋转，可0-75°倾斜，且工作距离应在38-70mm可调； 2.6、真空系统：系统需配有国际知名品牌的机械泵，2分钟内真空度应达到工作真空（10-2mbar量级）； 2.7、溅射工作真空范围：3 x 10-2 到1 x 10-1mbar； 2.6、溅射电流：1-80mA，连续可调，调节步径1 mA； ★2.7、溅射时间：1-3000秒，连续可调，调节步径1秒； 2.8、溅射靶材：尺寸应为φ57mm，磁控冷溅射环境，精细颗粒镀膜，需配有金靶和银靶各一块； 2.9、清洁维护：圆柱形镀膜腔室，能够整体拆卸，并设有防污染装置，可方便清洁和维护。 3、产品配置要求： 离子溅射镀膜仪1台，包括：全自动主机、机械泵、金靶一块等 4、技术文件：随仪器附中英文说明书一份 5、技术服务： 5.1 设备安装调试：卖方应在发货前2周内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后3个工作日内或双方协商的时间内进行安装调试，直至通过验收仪器。 5.2 技术培训：在用户所在地对用户进行3人2天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、基本维护等。 5.3 维修响应时间：卖方应在12小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在3个工作日内到达维修现场并予以解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在两周内解决或提出明确解决方案。 6. 订货数量：一套。 以上★号参数需提供厂家证明材料。 | 套 | 1 |  |
| 7 | ▲太阳能电池伏安特性测量系统 | （1）测试方法符合IEC国际标准 （2）适用范围：晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等 （3）可测参数：开路电压Voc、短路电流Isc、短路电流密度Jsc、最大功率点电压Vmpp、最大功率点电流Impp、填充因子FF、光电转换效率η ★（4）可测样品面积： 最大40mm*40mm ★（5）标准太阳电池，附NIM出具的标准测试报告证书 （6）光源光谱匹配度： AM1.5G A级匹配 （7） 光斑辐照度：1200W/m2以上 ★（8）光斑均匀性：≤2% （A级） ★（9）光强稳定性：≤0.5%（A级）（恒光模式 1小时测量） ★（10）电流测量：6位半高精度测量，读数缓存＞250,000，＞3000读数/秒，触屏（5英寸彩色显示屏）电流量程10nA-1A，电压量程200mV-200V，功率20W ★（11）软件必须支持Keithley2450与B1500A及Keithley4200等型号联用，Excel、ASCII、XML格式数据导出和报表打印功能 ★（12）必须提供定制服务，可与实验室已有的手套箱等设备实现联用 ★（13）整机质保三年（除耗材外） | 套 | 1 |  |
| 8 | 电化学工作站 | 1、硬件参数指标 2，3，4电极体系 恒电位控制范围：±10V 恒电流控制范围：±2.0A 电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV 电流控制精度：0.1%×满量程读数 电位分辨率：10V(>100Hz), 3V(<10Hz) 电流灵敏度：<1pA 电位上升时间：<1S(<10mA),<10S(<2A) 参比电极输入阻抗：1012¦¦20pF 电流量程：2A～2nA, 共10档 槽压：±21V 最大输出电流：2.0A CV 和LSV扫描速度：0.001mV～10000V/s CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s 电流扫描增量：1mA @1A/mS 电位扫描时电位增量：0.076mV @1V/mS SWV频率：0.001～100KHz DPV和NPV脉冲宽度：0.0001～1000s AD数据采集：16bit@1MHz, 20bit @1KHz DA分辨率：16bit, 建立时间：1S CV的最小电位增量：0.075mV 低通滤波器：8段可编程 电流与电位量程：自动设置 接口通讯模式：网口 2、电化学阻抗功能指标 信号发生器： 频率响应：10Hz~1MHz 频率精确度：0.005% 交流信号幅值：1mV~2500mV 信号分辨率：0.1mV RMS 直流偏压：-10~+10V DDS输出阻抗：50 波形：正弦波，三角波，方波 正弦波失真：<1% 扫描方式：对数/线性，增加/下降 信号分析器： 最小积分时间：10mS 或者一个循环的最长时间 最大积分时间：106个循环或者105S 测量时间延迟：0~105秒 直流偏置补偿： 电位自动补偿范围：-10V~+10V 电流补偿范围：-1A~+1A 带宽调整(Bandwidth) ：自动或手动设置，共8级可调 3、CorrTest测量与控制软件主要功能 稳态极化：开路电位测量（OCP）、恒电位极化（I-t曲线)、恒电流极化、动电位扫描（TAFEL曲线）、动电流扫描（DGP）、电位扫描-阶跃 暂态极化：任意恒电位阶梯波、任意恒电流阶梯波、恒电位阶跃、恒电流阶跃 计时分析：计时电位法（CP）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC） 伏安分析：线性扫描伏安法（LSV）#、线性循环伏安法（CV）、阶梯循环伏安法（SCV）#、方波伏安法（SWV）#、差分脉冲伏安法（DPV）#、常规脉冲伏安法（NPV）#、常规差分脉冲伏安法（DNPV）#、差分脉冲电流检测法（DPA）、双差分脉冲电流检测法（DDPA）、三脉冲电流检测法（TPA）、积分脉冲电流检测法（IPAD）、交流伏安法（ACV）#、二次谐波交流伏安（SHACV）、傅里叶变换交流伏安（FTACV）【标#号的方法包括相应的溶出伏安分析方法】 交流阻抗：电化学阻抗（EIS）～频率扫描、电化学阻抗（EIS）～时间扫描、电化学阻抗（EIS）～电位扫描（Mott-Schottky曲线）、恒电流阻抗测试 电池测试：电池充放电测试、恒电流充放电、恒电流间歇滴定GITT、恒电位间歇滴定PITT 扩展测量：电化学噪声（EN）、电偶腐蚀测量（ZRA）、电化学溶解/沉积、控制电位电解库仑法（BE）、溶液电阻测量、循环极化曲线 14.电脑 1台：配置：内存：8GB 硬盘：500G,19寸液晶显示屏 | 套 | 2 |  |
| 9 | 台式高速大容量离心机 | 1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定，噪音低、转速精度高。 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 3、液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。 4、实现rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 5、配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，确保仪器安全可靠。 6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。离心机取得美国FDA认证。 7、具有9个程序的升速曲线/10个程序的降速曲线，可根据需求设置升/降速时间。 8、可选配三轴陀螺不平衡检测仪，具有不平衡检测灵敏度高，检测可靠性高，可根据不同离心机阻尼器调整检测控制阀值，响应速度快，可在线调阀值，调整方便，使用寿命长，抗冲击和抗振动性能好等优点。 9、最高转速：16000r/min 10、最大相对离心力：23669×g 11、最大容量：50ml×6 12、转速精度：±30r/min 13、时间设置范围：1s～99min59s/1min～99min 14、整机噪音：＜65dB（A） 15、电源：AC220V 50Hz 5A 16、整机功率：750W 17、外形尺寸：330mm×420mm×280mm（L×W×H） 18、重量：28kg | 台 | 2 |  |
| 10 | 管式炉 | 1200℃单温区开启式，石英管外径50mm 加热元件：掺钼铁铬铝合金电阻丝，表面涂有氧化锆； 加热区域：440mm； 工作温度：最高1200℃（必须通入惰性气体以防止炉管发生形变），采用德国进口欧陆仪表，连续工作1100℃； 最大升降温速率：20℃/min； 控温精度：±1℃， 真空度：10-2torr（机械泵），10-5torr（分子泵），泄漏率：<5mtorr/min。 热电偶：B型热电偶、设备出厂带有控温软件，可以实现连接电脑程序控温 本公司保证单台设备通过CE认证. | 台 | 1 |  |
| 11 | 微型箱式马弗炉 | 设计温度：1200℃； 建议升温速率：10℃/min； 输入电源：AC220V；功率：2.5KW； 温控系统：采用PID方式调节，可设置30段升降温程序； 带有断偶和过热保护；采用德国进口欧陆仪表，控温精度：±1℃； 加热元件：掺钼铁铬铝(表面涂有氧化锆涂层，可以极大程度延长使用寿命）； 热电偶：B型热电偶、设备出厂带有控温软件，可以实现连接电脑程序控温。 本公司保证单台设备通过CE认证. | 台 | 1 |  |
| 12 | 四联数显磁力搅拌器 | 转速50-1500rpm；最大搅拌量4*500ml；控制方式：异步控制；无刷电机；LED液晶显示；定时24小时； | 台 | 2 |  |
| 13 | 小型液压纽扣电池封口机 | 适用范围 直径φ5.0-φ35mm/高度Max：10mm 封口压力 不同直径的电池压力可调，本机出厂时未有特殊要求将设定为CR20系列纽扣电池封装的最佳压力：50kg/cm2~60kg/cm2 封口行程 20mm 操作手柄 纽扣电池封口操作手柄压力小于6Kg 封口模具 标配CR20系列封装模具，可选配或增配其它规格 拆壳模具 可选配CR16、CR20、CR24、CR30 或直径φ13mm~φ35mm/高度Max：10mm 的非标定制 设备尺寸 L230mm*W180mm*H330mm 重量 约27Kg | 台 | 2 |  |
| 14 | 电池充放电 测试仪 | 功率30W，电源C220V50HZ/110V60HZ，阻抗≥1GΩ，电压量程5V，输出范围充电：-5V～5V放电：-5V～5V，精度±0.05%FS（满量程），分辨率5位有效数字（自动） 电流：量程大量程10mA/20mA/50mA/100mA（可选），小量程1mA/10mA(可选） 输出范围：充电：1‰～100%满量程，放电：1‰～100%满量程，精度±0.05%FS（满量程），精度5位有效数字（自动） 输出方式四电极（支持参比电极测试） 恒功率精度±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 恒阻精度±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量） 计算机系统时间±1秒（无累计误差） 数据记录时间变化△t：20ms～7200s 电压变化△U：2mV～5V 电流变化△I：2uA～2000A 时间：电流响应时间<5ms（10%～90%），设备采样时间100ms 充电：充电模式恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电截止条件主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 辅助通道：温度、电压 放电放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电截止条件 主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 辅助通道：温度、电压 | 台 | 1 |  |
| 15 | 电池充放电 测试仪 | 功率30W，电源C220V50HZ/110V60HZ，阻抗≥1GΩ，电压量程5V，输出范围充电：-5V～5V，放电：-5V～5V，精度±0.05%FS（满量程），分辨率5位有效数字（自动） 电流：量程大量程10mA/20mA/50mA/100mA（可选），小量程1mA/10mA(可选） 输出范围，充电：1‰～100%满量程，放电：1‰～100%满量程，精度±0.05%FS（满量程），精度5位有效数字（自动） 输出方式四电极（支持参比电极测试） 恒功率精度±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量）；恒阻精度±0.1%FS（控制），±0.1%FS（测量）；计算机系统时间±1秒（无累计误差） 数据记录时间变化△t：20ms～7200s 电压变化△U：2mV～5V，电流变化△I：2uA～2000A 时间：电流响应时间<5ms（10%～90%），设备采样时间100ms 充电：充电模式恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电截止条件主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 辅助通道：温度、电压 放电放电模式：恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电截止条件 主通道：步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率 辅助通道：温度、电压。 附带台式电脑一台：戴尔dell成就3710，Intel平台型号Vostro 3710-R14NBN内存速度DDR4插槽数量2个最大支持容量64GB，前(侧)面接口USB接口数4个后面接口USB接口数4个CPU，速度2.5GHzCPU型号i5-12400核心数六核硬盘转速7200rpm，显示器分辨率1920*1080屏幕尺寸21.5英寸规格产品尺寸长290mm；宽93mm；高293mm产品净重（kg）3.60kg(不同配置会有不同)输入设备鼠标有线鼠标键盘有线键盘主板芯片组intel B660显卡类型集成显卡。 | 台 | 2 |  |
| 16 | 实验型微波 箱式炉 | 电源:AC 220V±20V 50Hz、 额定输入功率:4.5kW、 微波输出功率0.5-2.6kW 连续可调、 微波输出频率；2.45 GHz±25MHz、 工作环境温度;10℃-40℃、 工作环境湿度；10-70%、 最高烧结温度：1350ºC、 连续工作温度：1300℃、 测温方式标配为热电偶测温;（300-1400℃）、 操作面板:7寸触摸屏，可进行数据记录，带数据存储功能、 控方式 自动/手动/恒温模式（自动模式最多设置 40 段曲线）， 实时温度曲线显示、微波泄漏强度 ≤1mW/cm²（优于中国和国际微波能标准） 循环冷却水压力:0.15-0.2MPa、 冷却水进水温度: 5-30℃、 最大装料容积:宽×高×深=255×120×220（mm）/6升、 产品质量:95Kg | 台 | 1 |  |
| 17 | 干法混合机 | 机械部分 容积：5L 有效容积：3L 混合能力：1.5kg/锅（堆积密度按0.5t/m³测算） 混合时间：5-10min（用户可根据工艺调整） 搅拌桨：双层：上桨圆盘，下桨S型 主轴转速：0~1400rpm，变频调速 线速度：12m/S 卸料方式：自动（气动柱塞式堵头） 变频电机：3kW-4P 开盖方式：掀盖式 冷却方式：夹套水冷（冷水机用户自备，冷水温度5-20℃） 导流板：加强混合效果，与锅盖密封固定，快接方式，中心配测温探头 排气口：1个，配覆膜布袋滤芯 密封：锅盖，两道橡胶；轴部，进口油封+气密封（干燥空气/氮气≥0.1Mpa） 驱动方式：联轴器或皮带轮 材质："锅盖、三通出料口内胆（厚6mm）、桨叶、导流板：SUS304不锈钢；摩擦部分采用碳化钨喷涂（桨叶、内胆、导流板），非摩擦部分采用特氟龙喷涂（锅盖、三通） 涂层厚度：0.2-0.3mm 外筒体材质、设备底座材质为Q235" 电器部分 控制柜：立式、表面喷塑处理，满足IP54防尘要求 触摸屏：10寸 变频器：3KW 工作电源：380V，50Hz（三相五线） 使用气源：0.6~0.8MPa 备注 安全装置：主机盖子设限位，盖子关闭，搅拌桨才能转动 | 套 | 1 |  |
| 18 | 箱式气氛炉 | 工作温度：最高1200℃(<1h)，1100℃ (连续)、 升温速率：10℃/min 温场均匀性：±3℃（在200mm的立方体内）、采用德国进口欧陆仪表， 加热元件：掺钼铁铬铝合金、 热电偶：B型热电偶、 设备出厂带有控温软件，可以实现连接电脑程序控温， 承载样品重量：最大100Kg、 炉膛尺寸：400*400*400mm、 最大功率：10KW、 设备电源：AC220V/50HZ 三相 本公司保证单台设备通过CE认证. | 台 | 1 |  |
| 19 | 分体式手动 压片机 | 1.压力范围：0-24T(吨) 2.表压(max)：0-80MPa（800Kgf /Cm*Cm ) 3.油缸升程：0-20mm 4.压力稳定性：≤1MPa / 10 min 5.工作空间：150×150×150mm | 台 | 1 |  |
| 20 | 分体式手动 压片机 | 1.压力范围：0-40T(吨) 2.表压(max)：0-80MPa（800Kgf /Cm*Cm ) 3.油缸升程：0-16mm 4.压力稳定性：≤1MPa / 10 min 5.工作空间： Φ80*170mm | 台 | 1 |  |
| 21 | 立式管式炉 | 1.尺寸300mm（直径） * 300mm（长度）， 2.炉膛内径30mm。 3.最高使用温度1200 °C， 4.长期使用温度1100 °C。 5.程序升温控制。 6.控制面板可接入SOFC测试台架。 | 台 | 1 |  |
| 22 | SOFC测试台架 | 1.本装置为常压SOFC性能测试智能评价装置，在常压下进行SOFC电池性能评价实验而设计制造按，可同时在线分析。 2.根据实验室实际需求定制，测试整体装置尺寸为约1000*650*1700mm，生产四个区域，触摸屏控制系统区，管式炉测试区，电化学工作站预留放置区，其他设备预留区域。 ★3.反应温度 室温 ~1100℃ 采用单段式加热炉，正负1度恒温区不小于6 厘米，加热炉在炉皮外置防烫罩，以保证高温炉高温处不暴露，防烫伤。整个加热炉设有超温断电功能，防止误操作损伤加热炉。 4.反应炉尺寸300mm（直径） * 300 （长度）mm、炉膛内径30mm。最高使用温度1200 °C，长期使用温度1100 °C。程序升温控制。控制面板可接入SOFC测试台架 ★5.固体氧化物燃料电池测试管一套 16mm（外径）*12mm（内径）*330 mm 长 ★6.430不锈钢 SOFC测试管固定装置一套 7.气体种类和流速 1、氢气，最大流速200mL/min 2、氮气，最大流速200mL/min 8.使用高精度质量流量控制计（精度1% F.S，响应速度< 2sec） 9.管线规格 气路管线Φ6和Φ3 SS316L材质，内外抛光 10.阀件 316L，耐压3000psig 美制螺纹，螺帽镀银防抱死 11.气液冷凝分离 最大液体收集容量100mL 一体式气液冷凝分离器，冷凝器和液体收集器都处于相同温度的冷媒保护下，确保无二次蒸发 12.智能控制系统 内置一体化高性能工控机和12寸液晶触摸屏，配置智能化控制软件 可通过软件进行温度、气液流速等的控制和监视，具有编程式智能变换工作参数功能，具有参数异常报警和切断电源的功能， 在联网条件下可进行远程控制和监视。使用银色40*40工业铝型材和烤漆面板制造装置框架。进气和排气管道的接口均为卡套式不锈钢接头。 13.装置机柜 钢制焊件，烤漆 14.恒温箱 SS304，640-340-340mm，双阀室 15.不锈钢反应器 SS310S,管长600mm，外径18mm，内径12mm 16.汽化器 SS304，外径19mm，长度160mm 17.气液分离器 SS304，一体式，容量100ml 18.管式反应炉 单段炉 19. 热电偶 1 20.气体混合器 SS304，3路混合 21.过滤阀 LF-lock, SS316L，Φ6, 15 μm滤芯 22.三通球阀 LF-lock, SS316L，Φ1/16，3000Psig 23.质量流量控制器 D07-11C,SS316L，Φ6，最大工作压力10MPa 24.单向止回阀 LF-lock, SS316L，Φ6，逆止压力6.66 psig，开启压力0.4 bar 25.二通球阀 LF-lock,SS316L，Φ6，3000Psig 26.截止阀 LF-lock,SS316L，Φ6，350度，6000Psig 27.背压阀SS316L，Φ6，最大输入1500 psig 28.高温过滤阀 LF-lock, SS316L，Φ6, 15 μm滤芯，耐温450度 29.耐温微量调节阀 316L，耐温230度 1 30.不锈钢管 LF-lock, SS316L，Φ6 50 31.多功能集成总控集成电路板 32.程序温度控制系统 程序升温控制仪表和通讯模块等 33.单点温度控制系统 控制仪表和通讯模块等 34.温度监视和显示系统 测量仪表和通讯模块等 ★35.固体氧化物燃料电池测试管 16mm（外径）*12mm（内径）*330 mm ★36.430不锈钢 SOFC测试管固定装置 37.气体流量控制和显示系统 仪表和通讯模块 ,多功能催化软件 38. 三菱PLC智能控制器及专用控制监测程序 ★39.根据用户要求提供设备设计图纸，帮助用户提升设备用途。 | 套 | 2 |  |
| 23 | 数字万用表 | 1.采用 7½ 位分辨率和 15 个内置测量功能进行测量。 执行低电流、低电阻和温度测量，并使用内置数字化器查看瞬态信号。 ★2.电压：10 nV 至 1000 V，基本 DCV 精度为 0.0025% ★3.电流：1pA 至 3A-10A(脉冲) ★4.电阻：0.1μΩ 至 1GΩ ★5.电容：0.1 pF 至 100 μF 6.使用热电偶、电阻温度检测器和热敏电阻进行温度测量（温度范围为 -200°C 至 1820°C） 7.利用1 M 采样/秒数字化仪捕捉波形 | 台 | 1 |  |

高分子专业实验室设备购置项目

- 标包：二标包

- 预算：102万元

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数显磁力搅拌加热锅 | 一、主要技术参数： 电源：220v，50Hz 调速范围50-1800转/分数字转速显示 电机功率40W，DC14-24V 搅拌容量50—5000ml 加热锅：Φ190*90mm 加热功率：180-1800w 加热温度水浴：100℃，油浴250℃ 控温精度：±1℃ 控温方式：智能数显，可控硅控制，内、外传感器测温 沸腾水：10—25分 钟炉丝：Cr20Ni80 绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆 工作时间：连续 保险管：Φ5×20 15A | 套 | 10 |  |
| 2 | 差示扫描量热仪 | 一、主要技术参数： 1.温度范围: 室温~600℃ 2.温度分辨率: 0.001℃ 3.温度波动:±0.001℃ 4.温度重复性:±0.01℃ 5.升温速率: 0.1～100℃/min 6.恒温时间：程序设定≤24h ★7.控温方式：PID控温，升温，恒温，降温全自动程序控制，仪器界面可以设置PID加热系数值，适合不同的测试环境，更精准控温 8.DSC量程: 0～±600mW 9.DSC解析度: 0.01uW 10.DSC灵敏度: 0.001mW 11.工作电源: AC220V/50Hz或定制 ★12.气氛控制气体：氮气、氧气（程序设置/自动切换）；程序可以设置吹扫气时间；程序可以设置实验开始前，惰性气体对炉体内空气排空，时间可以设置 13.气体流量：0-300mL/min 14.气体压力：0.2MPa 15.显示方式: 24bit色，7寸 LCD触摸屏显示 16.数据接口：标准USB接口 17.参数标准: 配有标准物质（铟，锡），用户可自行校正温度 18.仪器有多组热电偶，一组测样品温度，一组测炉体温度，一组测内部环境温度 19.降温装置：风冷降温装置（可选配半导体<-40~550℃>、液氮制冷<-150~550℃>） ★20.上位机软件，可以导出PDF,EXECL格式的数据；软件可以同时打开5条曲线，可以在一个界面对比分析；上位机操作软件，可以设置数据采集频率，可自行设置采集频率； ★21.仪器主机液晶屏界面带有多点校正功能，校正点大于三个；满足高中低三点校正； ★22.仪器满足实验多段程序设置，至少满足5段程序设置（循环升降温） 技术特点: 1.工业级别的 7 寸触摸屏，显示信息丰富 2.全新炉体结构，基线更好，精度更高。加热采用间接传导方式，均匀性及稳定性高，减少脉冲辐射，优于传统加热模式。 3.USB 通讯接口，通用性强，通信可靠不中断，支持自恢复连接功能。 4.自动切换两路气氛流量，切换速度快，稳定时间短。同时增加一路保护气体输入。 5.软件简单易操作。 6.超高灵敏度，精确度， 0.001mw，0.001℃ 7.技术指标精湛，性能优越，性价比高，应用广泛 8、配品牌电脑 1台：配置：内存：8GB 硬盘：500G,具有USB接口，19吋液晶显示 | 套 | 2 |  |
| 3 | ▲凝胶渗透色谱 | 一、主要技术参数： 1.操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2.液相色谱部分： 2.1在线脱气机 2.1.1真空脱气流路数：≥3路 2.1.2最大操作流速：每个流路10 mL/min 2.1.3内部容量：每个流路400ul 2.1泵系统： ★2.1.1泵型：微体积（柱塞体积47µL /23µL）双柱塞往复并联泵 2.1.2 传动机制：皮带传动 2.1.3流速范围：0.001-10.000ml/min ★2.1.3流速精确度：≤0.062％ 2.1.4流速准确度：1% 2.1.5工作压力：最大耐压39Mpa 2.1.6溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行 2.1.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 2.1.8梯度混合精度：0.1%RSD 2.1.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.1.10时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 2.1.11 物理双泵头：便于维护 2.1 12 输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换） 2.1.13 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.1.14混合器控温：可实现流动相快速混合 2.1.15混合器体积可调：500µL、900µL、1700µL和2600µL ★2.1.16 无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积 2.3进样器： 2.3.1进样方式：手动进样 2.4系统控制器 2.4.1控制单元数：4个单元 2.4.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.4.3Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 2.5工作站软件 2.5.1中文工作站:集仪器控制、数据采集与数据再解析为一体的工作站。采用图形化导引模块功能，通过直观的图形操作,减少分析人员的操作错误，可以确保分析数据的可靠性。 2.5.2 GLP/GMP 法规要求:具有用户账号管理功能及监督追踪（审计追踪）的功能，可利用QA/QC 和系统稳定性计算结果阈值参数控制动作的功能，可以根据校准曲线的自动判断、稳定性试验、样品分析结果设定分析暂停或停止、再进样等动作，实现智能化分析。 2.5.3远程通讯功能：可以在智能手机、平板电脑等便捷的用户界面上实现仪器状态的显示和控制。通过使用，使用者可以不用特地到仪器前面，在实验室以外的地点，用智能手机或平板电脑也可以确认和控制系统状态。还能同时管理多个系统，使实验室分析工作更加便利。 2.5.4 人机对话功能：分析结果电邮即时自动提醒功能，可实现通知功能。 2.5.5仪器自动化功能：实现全自动分析流程，可实现仪器自动唤醒、自动流路清洗、自动批处理分析、自动报告打印、自动停机和分析情况通过电邮自动提醒功能。 2.7示差折光检测器 2.7.1 测定方法：偏转式 ★2.7.2折射率范围：1-1.75 RIU ★2.7.3范围：A模式：0.01-500μRIU；P、L模式：1-5000μRIU，要求提供证明材料。 2.7.4线性：A模式：500μRID； P、L模式：5000μRID ★2.7.5噪音级别：0.003μRIU以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） ★2.7.6漂移：0.15μRIU/h以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） 2.7.7 工作模式：兼容分析型和制备型 2.7.8最大使用流量：A模式：20mL/min； P、L模式：150mL/min ★2.7.9 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。要求提供证明材料。 ★2.7.10 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 3.配置基本要求 3.1四元低压泵 1套 3.2在线脱气机 1套 3.3手动进样器 1套 3.4 示差折光检测器1套 3.5系统控制器 1套 3.6 GPC软件 1套 3.7电脑及激光打印机各一套 4.技术资料 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书、全套仪器操作说明书。 5.技术服务条款 5.1中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。 5.2仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供液相色谱仪实验室建设安装资料并作相应的指导。 5.3到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。 5.4仪器公司为用户提供1人参加公司举办的液相色谱仪培训班（免培训费）。 5.5仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供现场培训。 ★5.6质量保证期：免费质保三年，在质保期内所有服务全部免费。 5.7如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 偏光显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.观察筒：三目，带分光拉杆，可实现目镜和电脑屏幕同时观察，分光比20:80/100：0； 3.目镜：铰链式双目10X/20mm，瞳距调节范围55-75mm，双目屈光度可调，带护眼罩； 4.勃氏镜：水平旋转调节勃氏镜，中心位置可调； 5.检偏器：水平抽拉式切换明场和偏光光路，360°旋转调节检偏镜片角度； 6.插片：λ 插片（一级红），1/4λ 插片，石英楔插片（ I, II, III, IV,级），防尘插片； 7.物镜转像器：内倾式五孔转像器，每个镜头光路中心位置可调； ★8.物镜：无应力平场物镜EC-PLAN 4X（工作距离W.D.≥15.5mm），无应力EC-PLAN 10X（工作距离W.D.≥17.2mm），40X（工作距离W.D.≥0.50mm），60X（oil,工作距离W.D.≥0.34mm）；彩页有详细介绍物镜工作距离。 9.载物台：可旋转式圆形载物台，带刻度，游标格值0.1mm，有切片夹； 10.聚光器：无应力摇出式 N.A.0.9/0.13消色差聚光器，水平旋转调节光路孔径，标有详细孔径数值；聚光器光路中心位置可调； 11.起偏器：固定于聚光镜下，可360°旋转调节，标有详细角度格值，最小格值10°； 12.调焦机构：低手位 左右手 粗微调同轴调价系统，粗调行程25mm，微调行程2mm，最小格式0.002mm； 13.照明系统：6V/30W卤素灯，另备用灯泡1只，带蓝色滤色片；灯源亮度可调； ★14.原厂适配镜：0.65X，显微镜原厂接口，需提供接口实物照片核实，外观喷涂有品牌LOG和倍数标识，非标签纸或钢牌。 ★15.显微镜原厂摄像系统：采用USB3.1高速传输端口设计，全像素下传输速度可达30fps；物理动态600万1/1.8英寸CMOS芯片，有效物理像素3072*2048；当1536*1024分辨率浏览模式下，传输速度可达50fps；点距大小：2.4umX2.4um；最大信噪比0.15mV；可聚焦镜头16mm；机器设计有蓝红双色LED指示灯（USB3.1高速时显示蓝色，USB2.0常规时显示红色）。 需提供蓝红2种状态指示灯实物对比照片，且提供相机原厂喷涂有品牌标识和机器型号的实物照片核实，确保显微镜原厂产品，拒绝非标产品； ★16.专业采集分析软件：需提供软件著作权登记证书，软件升级无需第三方授权： 16.1采集图像：手动拍照、自动定时拍照、录像镜下内容、录制屏幕内容含声音、连接触发器拍照； 16.2测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、椭圆形X-Y半径测量、不规则线长度测量等； 16.3图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理； 16.4自动计数：可以选区后，通过自动或者手动分割图像颜色，并自动计数，通过EXCEL标输出； 16.5提供地质切片在单偏光和正交下的对比照片； 17.厂家标准：通过SGS国际组织的质量认证，需提供英文版认证证书；确保用户权益有保障； 18.原装电脑：i5处理器、8G内存、512G固态硬盘、23寸LED显示器、鼠标键盘等； 19.独立热台（高分子材料，观察晶体溶解和结晶过程） 参数如下： 显微镜热台：数显控制器方式，台面温度调节范围：室温--450°C，外体有效隔温，保持温室，安全握持；最快升温速度 ：室温--100°C≤40秒；最慢升温速度36秒/°C，从室温到450°C需4小时；温度精度≤0.5%，系统波动±1°C； | 台 | 2 |  |
| 5 | 静电纺丝机 | 1．主机箱：LED照明，按钮控制开启关闭，含排风装置，触摸屏设置开启和关闭，外型尺寸：720mm x 630mm x 650 mm； 2．控制系统：5寸触摸屏控制工艺参数：微量泵相关设置，高压电源解锁，移动装置相关参数，排风开启与关闭，开门断电设置； ★3．高压电源：输出电压，喷头电压0 ~ +30KV可调，稳定性±0.01kV，旋钮调节，数字显示当前输出数值； ★4．微量泵：微量泵可直推2个注射器。可使用注射器规格5ml,10ml,20ml； 推注速度：0.0001mm/s~0.3mm/s可调，调节精度0.0001mm/s推进行程5~95mm，可自由设定推板位置，显示推板当前位置； 5．移动平台：喷头与接收器距离：100-200mm手动调节，带有标尺；滑台距离：±50mm 可调节速度范围 0-50mm/s； 6．喷头系统：多种规格，内径0.4~ 0.8mm，双通道微量泵可直接连接2个喷头； ★7．接收系统：滚筒接收器，长250mm，直径100mm，转速1-500rpm 旋钮调节转速，数字显示设置转速；平板接收器，300mm x 240mm，直接挂在滚筒接收器前； 8．环境控制系统：内置加热附件，温度精准控制，室温~50℃可调； 9．安全系统：电压保护、击穿保护、漏电保护、工作指示灯、故障灯、急停开关等。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 悬臂梁冲击试验机 | 一、主要技术参数： 1.最大冲击能量：悬臂梁2.75J 2.摆锤力矩：1.4737 N•m 3.摆锤预扬角：150º 4.角度分辨率：0.1º 6.悬臂梁技术参数： 1)冲击速度：3.5m/s 2)摆轴中心至试样中心的距离：335㎜ 3)刀刃夹角：75° 4)刀刃圆角半径：0.8㎜ 5)刀刃前角：5° 6)刀刃后角：10° 7)刀刃中心距钳口上表面：22±0.2㎜ 8)试样类型及尺寸（长×宽×厚）：80㎜×10㎜×4㎜、63.5㎜×12.7㎜×12.7㎜ 63.5㎜×12.7㎜×6.4㎜、63.5㎜×12.7㎜×3.2㎜ 二、设备主要功能要求： 1.主机架和底座一体铸造，结构新颖简单，挂摆部分采用简支梁结构，使挂摆部分的结构更合理，改善摆轴的受力情况，降低轴承引起的摩擦阻力，结构简单可靠，加工精度高，能量损失小。 2.摆锤采用三维软件设计，确保冲击常数准确。摆体镀铬处理，与主机协调美观。 3.手动挂摆，简单可靠。脱摆用电磁铁驱动，使冲击操作简单方便。 4.能量显示装置采用LMC液晶显示屏，无需再从度盘读取数据，没有读数误差，准备性高，效率高。 5.试验机配有安全防护网，提高试验人员的安全性。 6.为塑料摆锤专门设计的新一代控制系统，用于显示冲击能量和数据处理。该控制器采用四倍频计数,准确可靠。LCM液晶显示冲击能量，级联菜单形象操作。具备数据存贮，最多可存贮12组试验数据。具备打印功能，可以选择自动打印或手动打印。该控制系统自动化程度高，大大降低了操作人员的劳动强度，提高了工作效率及操作安全。 三、设备标准配置： 主机一台 液晶控制器一台 悬臂梁摆锤一个（2.7J） 悬臂梁支座一套 试样对中块四件 跨距找正块四件 防护罩一个 | 套 | 2 |  |
| 7 | 光电化学测试系统 | 1.灯泡功率：300W； 2.功率调整范围：150W-300W； 3.工作模式：反馈控制； 4.最大电流：21A； ★5.均匀方形光斑尺寸：10*10mm-50*50mm； ★6.辐照强度：10x10mm 光强度大于3000mW/cm2 (调焦筒直接输出)10x10mm 光强度大于1000mW/cm2 （接液芯光纤）50x50mm 光强度大于100mW/cm2（调焦筒直接输出）50x50mm 光强度大于30mW/cm2（接液芯光纤） 7.光谱范围：320-800nm ； 8.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； ★9.输出光不均匀性：±1%； 10.长期不稳定性（8小时内）：<2%； 11.工作距离：200-350mm； 12.精密光反馈（高稳定输出）,数字电流显示； 13.斩波器频率可调，斩波频率数字显示，触控屏幕控制; ★14.采用圆盘方式切换单室三电极反应器、双室三电极反应器及光功率探头； ★15.测量光谱范围：0.2~11µm；量程范围：0~20W； 16.一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性) 17.快速链接坡口法兰夹具； 18.坡口法兰连接，密封圈密封； 19.可拆卸光窗； 20.高气密性三电极反应器。9.输出光不均匀性：±1%； 21.联想电脑 1台：配置：内存：2GB 硬盘：500G 22.为了仪器运行稳定配备稳压电压 23.要求提供原版彩页比对； | 套 | 1 |  |
| 8 | 多通道光催化反应系统 | 一.主要应用： 可在真空、惰气保护、流动性气氛下，用于光合成反应、光催化降解污染物、光催化分解水制氢、光催化还原CO2 等光化学反应的研究。 二.技术参数： 1.基本参数 1.1工作电压：220V AC/50HZ，最大电流：1A; 1.2光源电功率：0~5W; 1.3 定时开关机功能：1-999min 1.4具有水平校准功能； 2平行一致性 2.1辐照单元采用循环运动模式，避免因各发光体输出光不一致造成的受光不均匀； 2.2采用微电脑芯片-机械联动技术，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）； 2.3受光面均为光学级平面，各反应位光程一致； 2.4底部垂直入射，避免因侧曲面入射造成的光通量不一致； 3.辐照模块 3.1额定功率：10W×9； 3.2多波长可选：默认白光； 3.3多波长组合任选：可单独定制灯盘灯珠组合形式； 3.4各发光体配备有光学透镜，并逐一筛选锁定焦点平面，保证光源输出的一致性与最大利用率； 4.反应模块 4.1反应位数量：9位； 4.2固定反应位，可在反应过程中进行进取样操作。 4.3光学级-石英瓶底： 4.4反应瓶体积： 50ml（标配）； 4.5反应瓶具有反光结构，提高利用率（50ml以下反应瓶具备）； 4.6反应瓶耐压性能：0.05MPa; 4.7多类型可选：普通瓶、高效瓶； 4.8高柔性：可通过使用不同类型反应瓶盖实现真空、惰气保护、流动性气氛等不同环境下的光催化反应，可以实现气体样、液体样的检测。 4.9瓶盖配置： C2（气密性三孔可配气氛控制器）。 4.10反应瓶具有固定夹持功能，可与自动取样装置配合使用； 5.温控模式 5.1控温方式：高速涡轮水压控温，一体水冷设计； 5.2控温范围：10℃-80℃，控温精度0.1℃； 5.3具有冷凝水收集装置，避免冷凝水对装置电路及反应环境污染； 5.4标配冷凝水快插接口，简单易操作，无需关闭冷水机可快速断开； 5.5具有自动测温位点，实现实时自动温度控制； 6搅拌方式 6.1搅拌方式：专利磁悬浮中置搅拌技术（专利号：201520764853.2）； 6.2 采用微电脑芯片-机械联动，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）； 6.3搅拌速度：0~500 r/min； 7.扩展性 7.1可配合前处理装置PLA-MAC 1005多路气氛控制器； 三.标准配置： 1.系统主机，含旋片式光源1组； 2.配件箱：石英反应瓶9个（含搅拌子）；多功能瓶盖9个（含密封垫）；气体取样针1个；液体取样针1个；温度计一支；水平仪一个；。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 匀胶机 | 一、主要技术参数： 1.带进胶保护与报警 2.吸附不足报警与互锁 3.电机可正反转 4.带通信接口 5.可接鼠标键盘 6.配方带掉电保护功能 7.PTFE内腔，耐强酸碱，光滑耐磨， 8.下沉式内腔，底部预留漏液口、排气口。 9.基片尺寸：5-200mm 10.速度范围：1-12000RPM 11.转速精度：1RPM 12.转速稳定度：±0.1% 13.加速度范围：1-50000RPM/S 14.胶均匀性：±1% 15.控制信号：指标 16.人机界面;8寸触摸屏 17.通信接口:USB(标配)/RS485(标配) 18.触控笔:BAMBOO电阻笔(标配) 19.第三方选配件 罗技无线鼠标/无线键盘/金士顿2G盘 20.真空泵:AP-550V无油泵 21.设置数据:无限组数据，每组15段转速(标配) 22.每段时间:0-10000秒 23.存储数据:无限组数据 24.数据保护:默认带掉电保护功能 25.旋转方向:可正反转 电气参数 1.匀胶机交流供电口:AC100-250V 2.真空泵交流供电口:AC220V(标配) 3.匀胶机功率:650W 4.真空泵功率:350W 5.真空泵抽速:≥60L/MIN 机械尺寸 1.匀胶机体积:340mm(W)X500mm(D)X250mm(H) 2.匀胶机重量:18KG 3.泵重量:9KG 使用环境 1.环境温度；0-40℃ 2.相对湿度：< 85% 3.放置于桌面：可通过自带水平仪调节机器水平 | 台 | 1 |  |
| 10 | 单螺杆挤出机 | 一、主要技术参数： 1、料斗 料斗材质为不锈钢。 料斗容积：10 L 2、单螺杆主机系统： 2.1挤出型螺杆 2.2长径比：25:1 2.3螺杆转速：93rpm 2.4AC主电机 5.5 KW，带冷却风扇，变频器调速器（全数字智能控制，可以满足在各种转速下的高精度控制，能显示各种故障原因，恒扭矩输出节能） 2.5减速箱系统： 防噪音优化设计的铸铁壳体，不变形。 硬齿面齿轮传动，进口油封；轴承和齿轮传动处采用强制润滑，外置润滑油冷却回路，油泵内置，配高效翅片式冷却器 齿轮：6级精度、高速重载硬齿面，齿轮轴材料20CrNiMoA，齿面硬度HRC60-64，美孚（或长城）中极压齿轮润滑油型号：220号齿轮油。齿形优化设计 按DIN45635，在相距一米的距离测试，声压等级LPA<80+2dB(A) 轴承寿命Lh>20000小时 2.6加热系统： 加热器采用陶瓷或铸铝加热器，寿命长，加热温度高 加热功率共：5 KW 2.7筒体、螺杆采用优质氮化钢（38CrMoAlA）锻件制造，表面硬度达到HV1050—1100，氮化层深度0.5-0.7mm，表面粗糙度达到0.4um，脆性达到I级； 2.8筒体采用强制风机冷却 2.9主机筒体部分采用不锈钢外罩，既节能又美观 2.10主机整体焊接底座，配机床避振调整垫，便于用户调整、安装、移动，不需严格基础 3、电控系统： 控制系统设计参数控制系统设计参数 控制系统设计参数： 1.供电电源电压:380V±10% 3相5线制 2.:电源频率:50Hz±1% 3.总功率:12Kw 4.IP 等级:IP43 5.控制电压:AC220V 6.环境温度:0-40℃ 7.相对湿度:≤80％,无冷凝 8.安装海拔:≤1000m 9.控制类型:常规仪表控制 10.测温元件:K型热电偶 量程 0－400 摄氏度 11.电气控制柜尺寸:在主机上 3.1主电机变频器采用美国品牌为艾默生或霍尼韦尔（全数字智能控制，可以满足在各种转速下的高精度控制，能显示各种故障原因，恒扭矩输出节能）。 3.2温控表为日本欧姆龙表，智能型双通路PID自整定温控仪表，温控范围50－--400℃冷热双通道，PID过程控制，温控精度：±2°C；加热由温控表通过固态继电器控制，采用耐高温导线，耐温可达400℃；热电偶采用补偿导线，以防传送途中信号损失。 3.3低压电器采用西门子品牌或相当 3.4安全设计 主机联锁保护功能 挤出机主电机过载保护 主电机过流、堵转等故障报警、停机保护 机头设有熔体压力及熔体温度显示，其中熔压与主机联锁，实现超压保护 3.5所有线缆均有标号并有连接线路图 电气控制柜装配有相应风扇散热 3.6电控柜： 1、设计符合CE要求，宽敞有利于散热，易维护。 2、按照JB/5420-2001《单螺杆塑料挤出机》电气标准制造。 二、公用工程（公用工程由用户负责）： 1、电力条件及消耗指标 1.1供电频率50HZ，电压 :380V 1.2整线总装机容量 : 12 KW 1.3运行实际耗电量: 8 KW 2、水量条件及消耗指标 外循环水：减速箱降温，水槽料条降温、真空循环水 2.1供水压力0.3-0.5Mpa 2.1用水量0.2—0.3 m3/hr 3、单螺杆主机可放置在平整干燥水泥地面上，可不作专用基础 4、设备安装调试合格后，用户应在3个月后对传动箱更换一次机油，第二次应在6个月更换一次机油。 三、设备安装 1、收到发货清单后，需方需加盖公章或经办人签字，需方按供方提供的技术文件（单螺杆挤出机走线图和外进出水示意图），使机组基本安装定位并配合将水、电布置到位，并提供试车条件、人员、试车物料及试车的工艺条件。 2、安装期间所需的运输、吊装、土木、机械加工、施工作业及齿轮箱润滑油由需方负责，供方可应用户的要求予以配合。 四、技术服务及售后服务 1、技术服务 1.1提供机组生产流程图 1.2根据用户加工物料及工艺变化，免费提供所需的技术咨询 2、售后服务 2.1免费上门安装、调试设备 2.2免费为用户提供技术培训、操作和日常维护培训 | 套 | 2 |  |
| 11 | 水热反应釜 | 304不锈钢釜身，聚四氟乙烯内衬，内衬容积100mL | 个 | 10 |  |
| 12 | 微机控制电子万能试验机 | 一、参数要求 1、最大试验力：500N； ★2、准确度等级：0.5级；数据采集频率：5000Hz; 3、试验力测量范围：0.4%～100%F.S； 4、试验力示值误差：示值的±0.5%以内； ★ 5、试验力分辨率：1/1000000，全程不分档，且全程分辨率不变（提供证明材料）； 6、位移示值误差：示值的±0.5%以内； 7、位移分辨率：0.04μm。 8、变形测量范围：0.2%～100%FS（满量程）； 9、变形示值误差：示值的±0.5%以内； ★10、变形分辨率：1/1000000，全程不分档，全程分辨率不变； 11、应力控制速率范围：0.005～5%FS/s； 12、应力控制速率精度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 13、应变控制速率范围：0.005～5%FS/s； 14、应变控制速率精度： 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 15、位移控制速率范围：0.001～1000mm/min； 16、位移控制速率精度：速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内，速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.2%以内。 二、设备配置 1、主机一台，主机试验空间 2、高精度500N负荷传感器一只 3、伺服电机及伺服器一套 4、减速系统一套 5、手动控制器一个 ★6、自主知识产权的全数字测量控制器一台：24位AD转换器，2自由度PID控制或自适 应控制模式，0.0001~100Hz循环波形输出，可执行保持波、三角波、正弦波、方波、 斜波、锯齿波及组合波形测试。可以脱离计算机进行独立的测试控制等功能（与主 机同一品牌，需提供证明材料） ★7、自主知识产权的测控软件一套（与主机同一品牌，以保证软件升级无忧，需提供证明材料） 8、电脑 1台：配置：内存：8GB 硬盘：500G,19吋液晶显示 9、薄膜拉伸夹具一套 10、塑料拉伸夹具一套； 11、随机资料和工具一套； | 套 | 1 |  |

化工专业实验室升级及过程实训实验室建设项目

- 标包：三标包

- 预算：156万元

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲萃取实验装置 | 一、装置必须满足的知识点要求： 1、熟悉转盘萃取塔的结构、流程及工作原理； 2、测定转速对分离提纯效果的影响，观察萃取塔内轻重两相的流动情况； 3、掌握传质单元数、传质单元高度和萃取率的测定方法。 二、装置功能要求： 1、塔体透明可视，能清晰看到转盘萃取塔的结构、工作原理及原料的流动； 2、装置具有专业性：能测定转速对传质单元高度的影响，分析外加能量对萃取效果的影响； 3、能测定固定转速下，原料和萃取剂进料比例对结果的影响； 4、装置具有开放性：能观察萃取塔不正常操作状态：液泛实验现象； ★5、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。 ★6、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。 6.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。 6.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。 6.3音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。 三、安全要求 1、电机配置转速保护，电控系统具备控制转速上限，防止高速机械伤害； 2、电控箱体上方分具备防水、防尘盖，要求距离电控箱距离≥5cm； 3、电控箱内线路具备线槽盖，防止线路裸露搭接； 三、配置要求: 1、转速范围：100～1200rpm，原料与萃取剂流量范围：1～10L/h 2、塔体：高硼硅玻璃，规格：直径≥84mm,塔高：≥1300mm，塔体有效高度：≥750mm。数量：1个 固定环材质：不锈钢304，数量：14个，转盘材质：不锈钢304，数量：12个， 3、原料槽、萃取剂槽、萃余相槽：容积≥20L，材质：304不锈钢，所有罐体均加装盖子减少液体挥发。数量：各1个 4、液体泵：磁力循环泵，流量≥7L/min，扬程≥3m。数量：2个 5、电机：无极调速，转速可调范围：0～1400rpm。数量：1个 6、管路：萃取剂管路采用透明PVC管道，液体流动状态清晰可视；原料管路和萃余项管路采用冷弯管路，无焊点。 7、流量计：透明壳体，量程：2.5～25L/h。数量：2个 8、温度测量：温度传感器，Pt100，显示分度：0.1℃，分布于原料槽、萃取剂槽、萃余相槽处。数量：3个 ★9、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。 9.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测原料槽、萃取剂槽、萃余相槽温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端 9.2适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制电机转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端 9.3兼容DO信号，输出开关量信号，控制液体泵、电机启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端 10、控制系统主模组内部集成12路插槽口，用于安装以上信号板，可实现不低于32路信号的监控； 每个插槽口均能适配全部信号板，同时可自动识别插槽所安装信号板的功能；提供主模组内部实物照片，不少于2张；提供主模组设计图，不少于1张。 11、控制系统主模组内部集成一路以太网、两路串行端口用于通讯。 12、控制系统主模组支持外部扩展，可支持不低于6组共96路开关量信号的监控。 13、控制系统主模组提供复位按钮，用于初始化通讯参数。 14、控制系统主模组MCU芯片参数：工作电压范围：2V~3.6V；内部振荡器：有外部时钟频率范围：4MHz~16MHz；程序FLASH容量：512KB；RAM总容量：128KB；GPIO端口数量：80；ADC(单元数/通道数/位数)：3@x16ch/12bit；DAC(单元数/通道数/位数)：2@x2ch/12bit；PWM(单元数/通道数/位数)：2@x16bit；16位Timer数量：6；U(S)ART路数：5；I2C路数：2；(Q)SPI路数：3；CAN路数：1；USB(主/从/自适应)：全速USB Device；外设/功能/协议栈：DMA；看门狗；CCP捕获/比较；LIN总线协议；LCD/LED驱动；片载温度传感器；SDIO；IrDA；CRC校验；RTC实时时钟，工作温度范围：-40℃~+85℃。要求提供控制系统主模组MCU芯片实物图片，不少于1张。 15、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。 16、内嵌实验人员信息采集模组1套。 ★17、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。 ★18、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。 ★19、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。并能演示视频。视频时长不少于20分钟，提供视频截图不少于3张，并提供网络链接或二维码证明。 ★20、装置配套有智能在线学习系统。供货时提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。 ★21、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。 22、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。 23、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书。 ★24、要求设备制造商有专业售后服务管理，提供通过GB/T27922-2011认证且获得服务水平达五星的售后服务认证证书。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 化工仪表与控制实训装置 | 一、装置必须满足的知识点要求： 1、学会利用仪表进行加热水温的定值控制、流量的控制、液位的位式控制、液位的定值控制、变频调速流量的定值控制。 2、学习正确设定相关PID进行单闭环流量比值控制、水箱液位与调节阀流量的串级控制、水箱液位与变频调速泵流量的串级控制。 3、学习信号接线故障诊断和处理、温度仪表故障设置与处理、压力仪表故障设置与处理、流量仪表故障设置与处理、液位仪表故障设置与处理。 4、熟悉认知多种化工常用四大变量的测量元件。 二、装置功能要求： 1、可进行加热水温的定值控制、流量的控制、液位的位式控制、液位的定值控制、变频调速流量的定值控制、单闭环流量比值控制、水箱液位与调节阀流量的串级控制、水箱液位与变频调速泵流量的串级控制。 2、可实现信号接线故障诊断和处理、温度仪表故障设置与处理实训、压力仪表故障设置与处理实训、流量仪表故障设置与处理实训、液位仪表故障设置与处理实训。 3、可实现力控实时数据库组态实验，使学生体验计算机控制系统的组成与实现方式，并在实际应用中提升其编程与调试能力。 ★4、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。 ★5、装置配套智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求可根据提供的演示账号，能登录演示体验。 5.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。 5.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。 三、配置要求: 1、储水槽：容积≥90L，敞口平底，材质：有机玻璃。数量：1个。 2、冷水槽：容积≥30L，敞口，带压力传感器，材质：304不锈钢。数量：1个。 3、热水槽：容积≥30L，敞口，材质：304不锈钢，内有盘管；带磁翻板液位计，液位计采用不锈钢法兰连接，适用温度≤100℃，压力≤1.6Mpa；配有电加热，2*2kW， 220V，双U型，湿烧。数量：1套。 4、控制台：配有仪表控制电柜1个和主流配置的操控终端1台。 ★5、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，引压管等辅助管道采用透明软PVC管，设备整体透明度超过80%，需提供实物照片1张予以证明。 6、循环泵：流量≥2m3/h，扬程≥15m，功率≤0.37kW。数量：2个。 7、热水泵：流量≥22L/min，扬程≥4m。数量：1个。 8、涡轮流量计：流量数据能实现远程显示，流量计结构透明可视，流量0.4-8m3/h，精确度0.2%～0.5%FS。数量：1个。要求提供证明资料。 9、电磁流量计：流量0.19～7.63 m3/h，输出4～20mA。数量：1个。 10、压力测量：压力传感器，量程0～20kPa，精度1.5%FS。数量：2个。 11、温度测量：温度传感器，显示分度0.1℃。数量：3支。 12、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。 ★13、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。 ★14、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。 ★15、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。 16、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置主体尺寸≤2200mm*650mm*2200mm（长*宽*高），控制台尺寸≥1260mm*800mm*1360mm（长*宽*高）。 17、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书。 ★18、要求设备制造商有专业售后服务管理，提供通过GB/T27922-2011认证且获得服务水平达五星的售后服务认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 化工管路拆装实训装置 | 一、装置功能: 1、学习常见化工管道的结构组成和特性； 2、学习管道安装、拆卸等基本操作方法； 3、学习离心泵的正常开、停车的操作要领及离心泵的并联操作； 4、学习真空表、压力表和转子流量计等管路常用仪表的安装和使用； 5、掌握根据工艺流程图进行组建管路的方法； 6、掌握管道安装与维护常见工具的正确使用方法； 7、掌握阀门、管件及密封敷料的结构和使用方法； 8、掌握真空表、压力表和转子流量计等仪表的安装及使用方法； 9、掌握管道试压的方法及故障的处理方法； 10、装置可进行模块化拆卸、组装，拓展学生思维和动手能力； 11、认知管路铺设的螺纹连接、法兰连接，管路串并联及切换的基本知识； 12、系统主要由容器、换热器、管道、管件、阀门和仪表主要电器部件等构成，并且备有金工工具、存货台架和劳保防护用品。 ★13、响应教育部“互联网+教育”和“信息2.0”要求，莱帕克在行业内首家推出智能学习系统。本装置所配智能学习系统以互联网为中心，将管理者、教师、学生连接到网络平台上，通过物联网技术将实验装置以及学习资源接入到网络平台上，充分调动学生自主学习能力，多层次掌握所学知识点。实现教学过程的“教、学、练、考”一体化，建立以学习成效为导向的实验成果评价体系，实现可定量评价教学成果 二、配置清单： 1、化工贮罐A：不锈钢，φ400×600，1只 2、化工贮罐B：不锈钢，φ400×600，1只 3、离心泵：卧式ISW40－125 ，2只 4、换热器：不锈钢，Φ159；换热管：不锈钢，φ16×1.5×1000mm，1只 5、换热器：不锈钢，Φ159；U型管：不锈钢，φ16×1.5×1000mm，1只 6、过滤器：不锈钢，DN40，1只 7、电动调节阀：不锈钢，法兰式，DN25，1只 8、闸阀：不锈钢，法兰式，DN25，3只 9、球阀：不锈钢，螺纹式，DN15，12只 10、止逆阀：不锈钢，夹装式 DN25，1只 11、截止阀：不锈钢，法兰式，DN25，10只 12、截止阀：不锈钢，法兰式，DN40，6只 13、法兰：不锈钢，DN25，2只 14、法兰：不锈钢，DN40，14只 15、法兰：不锈钢，DN32，34只 16、压力表：含表弯，表盘100, 0-0.4MPa，2套 17、真空表：含表弯，表盘100, -0.1-0MPa，1套 18、波纹软管：DN40，1个 19、管件：三通、弯头等，1批 20、管路：不锈钢管DN25、DN40等，1批 23、电控：电控箱、空气开关、指示灯等，1批 三、工具： 1、管子钳 450mm 1把 2、管子钳 300mm 1把 3、活动扳手 12寸 1把 4、活动扳手 10寸 1把 5、呆扳手 12～14 2把 6、呆扳手 17～19 2把 7、呆扳手 22～24 6把 8、呆扳手 24～27 2把 9、木榔头 2.5寸 1把 10、螺丝一字批 小号 1把 11、螺丝一字批 中号 1把 12、螺丝十字批 中号 1把 13、生料带 标准 100卷 14、平板手推车 700×1100(mm*mm) 1辆 15、试压泵 手动 1台 16、工具架 组装 1套 17、安全帽 黄色 4个 四、配置及参数 : 1、工作压力：0.25MPa，设计压力：0.3MPa，工作电压：380V，工作温度：25℃ 2、外形尺寸：4000×1250×2000mm（长×宽×高），一层，平台为高品质铝合金型材框架，主体设备为工业不锈钢 ★3、智能学习系统:智能学习系统本身围绕互联网展开，将管理者，教师，学生连接到网络平台上，通过物联网技术将实验装置以及学习资源也接入到网络平台上。教师可通过浏览器登陆智能学习系统，可以进行课程管理，题库管理，测试考试管理等，学生通过浏览器登陆智能学习系统，可进行在线学习，在我的课程里查看老师上传的课程资料，在实操训练里可查看装置三维工艺课程讲解，可进入实验装置的三维仿真系统模拟训练，仿真考试。实现教学过程的“教、学、练、考”一体化，充分调动学生自主学习能力，多层次掌握所学知识点。每个学校配置3个以上教师账号和200个以上学生账号，提供证明资料。 4、设计符合工程教育专业认证要求及教学质量标准要求，安全警示：包含安全警示标识、实验室安全操作通道标识等相关配套；工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 ★5、要求设备制造商有专业售后服务管理，提供通过GB/T27922-2011认证且获得服务水平达五星的售后服务认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 化工过程模拟实训Aspen Plus实验室 | "台式电脑：1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积大于15.5L； 2、主板芯片组：英特尔商用H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i5-12500处理器，主频 ≥2.9GHz； 4、内存：8GB DDR4，最大支持64GB或以上； 5、硬盘：256GB固态硬盘； 6、声卡：高清音频声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8、插槽：1个全高PCI 插槽、1个PCIe x1插槽、1个PCIe x16 插槽2个M.2插槽； 9、端口：出厂标配2个第2代 USB 3.2端口、4个第1代 USB 3.2 端口、1个 HDMI端口、1个音频线路输入端口、1个音频线路输出端口、1个RJ-45端口、1个VGA 端口、2个USB 2.0 端口； 10、显卡：2G独立显卡； 11、电源： ≥310W高效电源 12、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 13、显示器：与主机同品牌21.5""宽屏液晶显示器； 14、系统：出厂预装WIN11 正版操作系统； 15、管理功能：出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用" | 台 | 35 |  |
|  |  | 服务器：1、规格：2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2、处理器：本次配置2颗Xeon 4310(12C,120W,2.1GHz)处理器 ，主频≥2.1GHz≥12核； 3、内存：本次配置2根32GB DDR4内存 ，最大内存插槽数16个插槽，支持2666MT/s工作频率； 4、硬盘：本次配置3块4TSATA企业级硬盘，最大支持12块3.5寸硬盘或27块2.5寸硬盘，支持2个M.2 SSD； 5、RAID功能：配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60级别，本次做RAID5； 6、板载网卡：配置2个千兆网卡； 7、I/O扩槽：最大支持6个PCIE插槽； 8、电源及其他：配置2个550w热插拔电源，并提供配套的电源连接线；机架安装导轨； 9、厂商是中国X86服务器市场主导品牌 10、安全配置：支持原厂操作系统安全加固软件。 11、品牌：国产一线品牌，非OEM品牌或合资品牌。 12、服务：提供三年免费整机硬件保修，终生免费技术支持" | 台 | 1 |  |
|  |  | 48口交换机：1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52。 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象" | 台 | 1 |  |
|  |  | 网络机柜：不低于22U标准网络机柜 采用钢化玻璃门、开放式侧板设计 可调节接线板架、设备防护锁 底部标配万向轮及可调节固定支撑脚" |  | 1 |  |
|  |  | 防静电地板：仿瓷面尺寸约600*600*30mm，含配件。同时包括：空调2台、窗帘、吊顶及辅材安装费用。 |  | 105m2 |  |
|  |  | 包含教室内铺设主强电电缆，增加主控强电配电箱及漏电保护器，机房电脑强电布线，机房电脑网络布线，含电线、网线、及辅材安装费用。 |  | 1 |  |
| 5 | 化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能培训软件 | 一、软件简介 1. 要点介绍 系统遵从“以学员为中心、任务为导向、体验为引领”的设计理念，采用虚拟现实技术、互联网技术、手机移动端技术，对《化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级标准》进行支撑和服务。在设计上严格按照《化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级标准》进行软件开发，每个能力等级按照初级和中级的能力要求依次递进，较高级别能力要求涵盖低级别的要求；软件整体包含作业准备、HAZOP分析、HAZOP分析文档跟踪三大阶段内容。考题严格按照标准，从实际工作角度出发进行设计，采用业内广泛应用的U3D引擎进行开发。在保证符合标准和实际生产的前提下最大程度的激发学员的使用兴趣。 2、软件内容 软件应涵盖化工HAZOP分析初级标准与中级标准的内容，具体分为“HAZOP工艺准备”、“HAZOP分析”和“HAZOP工具应用”3大内容。学员通过3部分内容的学习掌握基于工艺装置的HAZOP分析全流程与HAZOP辅助工具的使用。软件设置考核与评分功能，可以满足日常课程培训使用。需要进行考试时，可以通过教师站组卷，自由组织各个模块的内容，形成非重复组卷，从而评价学员学习成果。 3、软件题型 软件题型分为理论题与实操类题目，其中： 1)依照《化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级标准》编写理论题库，题目类型分为单选题、多选题、判断题。初级标准理论题库不少于100题，中级标准理论题库不少于100题 2)依照《化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级标准》编写相关题目，题目主要以3D情景化任务和基于辅助工具开发的HAZOP实战应用任务为主。初级标准，基于4种偏离情况，开发不少于4个的全流程HAZOP分析情景化任务和2个辅助工具实战应用任务；中级标准，基于4种偏离情况，开发不少于4个的全流程HAZOP分析情景化任务和2个辅助工具实战应用任务。 二、培训内容 1.化工HAZOP分析标准—初级 1）HAZOP工艺准备 本部分主要目的是让学员了解离心泵单元的工艺路线与典型故障及异常情况，初步树立学员的工艺知识基础与安全意识。 在“HAZOP工艺准备”中，以离心泵单元为基础，开发不少于4种工况，包括开停车、故障及异常情况处理等； 2）“HAZOP分析” 本部分主要目的是让学员熟悉化工HAZOP分析的全流程，该部分与实际HAZOP分析会议对应，包括“HAZOP分析准备”、“HAZOP偏离分析”、“HAZOP文档跟踪”3个阶段： “HAZOP分析准备”阶段，学习化工HAZOP分析必备的工艺知识和安全知识。“HAZOP分析准备”主要学习：PID图例认知、离心泵单元流程认知、HAZOP标准规范、HAZOP分析术语、HAZOP分析技术资料、HAZOP分析表 “HAZOP偏离分析”阶段，学习HAZOP分析的全部流程和原则要点。“HAZOP偏离分析”阶段按照内容划分，又可以分为“节点划分”、“偏离确定”、“后果识别”、“原因分析”、“安全措施辨识”、“风险评估”。以上所有内容均由情景化任务串联实现，初级标准中，以基于离心泵单元的至少4种偏离情况为基础，进行后续案例分析 在“HAZOP文档跟踪”阶段，学习HAZOP分析会议的报告撰写与文件归档。“文档跟踪”阶段主要学习：HAZOP分析报告认知、HAZOP文档跟踪流程认知、HAZOP项目关闭认知等。 3）“HAZOP工具应用” 本部分主要目的是让学员掌握使用HAZOP辅助工具进行HAZOP会议的文档记录和整理，通过辅助工具简化HAZOP文件编制工作。 在“HAZOP工具应用”中，以离心泵单元为基础，开发不少于2个实战应用任务，根据给定偏离完成事故链建构与报表输出； ★要求可展示HAZOP分析所需要的技术资料，包含：PID图、工艺路线、设备一览表、MSDS、风险矩阵及说明等。 ★要求可展示HAZOP偏离分析的会议过程，学员可以通过基于离心泵单元的偏离分析案例学习HAZOP分析会议的完整流程。HAZOP分析团队各角色通过互动和对话，推动HAZOP分析进行。 ★要求可展示HAZOP工具生成图形化事故链与输出分析报告，学员可以学习如何使用HAZOP辅助工具简化HAZOP分析会议的文档记录、整理。 2.化工HAZOP分析标准—中级 1）HAZOP工艺准备 本部分主要目的是让学员了解精馏塔单元的工艺路线与典型故障及异常情况，初步树立学员的工艺知识基础与安全意识。 在“HAZOP工艺准备”中，以精馏塔单元为基础，开发不少于4种工况，包括开停车、故障及异常情况处理等； 2）“HAZOP分析” 本部分主要目的是让学员熟悉化工HAZOP分析的全流程，该部分与实际HAZOP分析会议对应，包括“HAZOP分析准备”、“HAZOP偏离分析”、“HAZOP文档跟踪”3个阶段： “HAZOP分析准备”阶段，学习化工HAZOP分析必备的工艺知识和安全知识。“HAZOP分析准备”主要学习：精馏塔单元认知、“两重点一重大”辨识、HAZOP分析流程、HAZOP分析团队成员构成、危险化学品认知、危险化工工艺认知、HAZOP分析管理流程、HAZOP分析人员资格评审、“参数优先”分析步骤。 “HAZOP偏离分析”阶段，学习HAZOP分析的全部流程和原则要点。“HAZOP偏离分析”阶段按照内容划分，又可以分为“节点划分”、“偏离确定”、“后果识别”、“原因分析”、“安全措施辨识”、“风险评估”。以上所有内容均由情景化任务串联实现，中级标准中，以基于精馏塔单元的至少4种偏离情况为基础，进行后续案例分析 在“HAZOP文档跟踪”阶段，学习HAZOP分析会议的报告撰写与文件归档。“文档跟踪”阶段主要学习：HAZOP分析“报告编制”、“跟踪整改”、“文档审查”、“文件归档”。 3）“HAZOP工具应用” 本部分主要目的是让学员掌握使用HAZOP辅助工具进行HAZOP会议的文档记录和整理，通过辅助工具简化HAZOP文件编制工作。 在“HAZOP工具应用”中，以精馏塔单元为基础，开发不少于2个实战应用任务，根据给定偏离完成事故链建构与报表输出； ★要求可展示HAZOP分析团队的各角色职责，包含：HAZOP分析主席、记录员、工艺工程师、操作专家、安全工程师等。 ★要求可展示HAZOP分析所需要的技术资料，包含：PID图、工艺路线、设备一览表、MSDS、风险矩阵及说明等。 ★要求可展示HAZOP偏离分析的会议过程，学员可以通过基于精馏塔单元的偏离分析案例学习HAZOP分析会议的完整流程。HAZOP分析团队各角色通过互动和对话，推动HAZOP分析进行。 ★要求可展示HAZOP工具生成图形化事故链与输出分析报告，学员可以学习如何使用HAZOP辅助工具简化HAZOP分析会议的文档记录、整理。 3.HAZOP分析辅助工具功能 HAZOP分析辅助工具基于图形化方式进行记录，为用户提供形象、直观、清晰、全面的记录功能。清晰表达危险传播的结构信息，事故剧情完整清晰，使分析结果便于阅读。有相应功能实现原因、偏离、后果记录全面，措施和建议措施的具体位置，能计算及显示原始风险、剩余风险，偏离与偏离之间进行关联，以表达完整的事故剧情。并能降低对使用者在HAZOP分析方面经验要求，对于复杂的工艺流程，及高度关联性和耦合性的化工系统，软件能为使用者提供清晰的记录模式，提高HAZOP分析工作的分析深度。 HAZOP分析辅助工具分为教师模式与考生模式。 教师模式中，其功能包括： 1）基础信息设置：内置工艺单元管理、风险矩阵、偏离设置、设备类型偏离矩阵、措施类别设置、MSDS危险化学品库 2）项目管理：创建项目信息、节点管理、图形化记录界面、HAZOP工作表、示例库设置 3）考题管理：创建考题、编辑和删除考题、批量操作、设置正确答案 4）评分规则：评分项管理、分值设置、得分规则设置 考生模式中，其功能包括： 1）接收任务：学员信息显示、考试信息显示 2）学员考试：设置原因、设置后果、设置安全\建议措施 3）学员操作工具：能针对原因、偏离、后果和措施等进行选取、连接、查找、替换、撤销/还原、复制/粘贴、布局调整（左对齐、右对齐、上对齐、下对齐）、放大、缩小、拖动图形页回到坐标原点等 4）考试帮助：查看HAZOP工作表、查看风险矩阵、查看偏离常见原因分析、查看示例库、查看操作帮助 三、教学组织与管理 3.1手机端教学组织管理平台： 基于云技术架设，通过网络与云端服务器连接，共享配套资源，实时数据通讯。可下发任务、测试题目，组织学生讨论、互动，自动对学生参与情况进行量化评价，形成成绩排行榜。具体具备如下主要功能： 1）创建课堂、学习资源快速分享 2）任务题目随时下发、参与度、回答正确率等学习进度实时掌握 3）自定义题目设计与下发，个性化教学 4) 支持下发互动式任务卡片，学生在手机上就能完成图形化的交互任务 5）课堂活动过程记录，学生经验值排行榜，一键导出 ★要求能够用手机查看与工艺配套的教学资源，回答教师下发的任务卡或测试题，学习完成后能查看成绩PK榜 3.2 PC端（线下）教学组织管理平台 基于网络传输协议达到对学员站的控制与通信，可以建立培训室，实时显示学员学习状态，查看和统计成绩；可以查看每个学员的当前操作状态，管理学员名单及工况设定，组织考试、收集成绩等。 ★要求能够查看学习参与人数、学员实时操作成绩、学习时长、学习成绩分布、学习平均成绩等。 3.3客户端管理平台 管理所有本地安装的仿真软件的启动运行，软件操作过程中支持手机扫码看攻略，软件操作结束后支持展示学员成绩排行榜（PK榜）。 ★要求能够用手机扫码查看仿真软件中重点、难点部分的操作攻略，辅助老师教学。 3.4 师资培训/教学示范课 以示范课的形式进行系统应用培训服务，同行业内具有丰富师资培训经历的培训师，共享业内经验，共同探讨创新实践教育模式。 教学服务团队具备丰富的培训经历，有承办行业师资培训的经验。 四、重要配件功能 学员站：与教师站通过局域网连接通讯，实时上传当前软件操作成绩；可以选择单击或局域网模式登录；可调节软件运行后的屏幕显示比例；可以实时查询当前操作得分。 教师站：基于互联网达到与学员站的控制与通信，可以进行统一的启动和控制，实时显示学员得分，查看和统计成绩；可以查看每个学员的当前操作的工艺指标；主要功能是管理学员机及工序设定，组织考试、收集成绩等管理功能。 五、培训系统配件清单 学员站客户端管理平台（1套）、教师站教学组织管理平台（1套）、软件加密锁（1套）、安装光盘（1套）、操作手册（1套）、教学指导书（1套） 六、售后服务: 配备使用说明书等相关资料。 安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护，安装实施日期，售后服务期限等。 对需方购买的仿真软件产品，自购买之日起，类似修正软件系统本身BUG或日后增加软件功能方面的升级，由供方提供免费升级服务。 ★要求提供的资质：1）提供化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级培训软件软件著作权登记证书 | 台 | 1 |  |
| 6 | 小型包衣机 | 糖衣锅的外径及材料；ø300mm；不锈钢制成；ø200mm；不锈钢制成，糖衣锅倾斜角度35º~45º（可调）糖衣锅转速1~80r.p.m（可调） | 台 | 2 |  |
| 7 | 图像颗粒分析仪 | 测试范围：1-3000μm。 放大倍数：160/400/1600/4000倍。 ★ 数字摄像机：500万像素CCD图像传感器。 重复性误差≤3%（国标样D50偏差）。 准确性误差≤3%（国标样D50偏差）。 标尺精度：10um。 显微镜类型：国产生物显微镜/进口生物显微镜/金相显微镜/偏光显微镜（可选）。 自动分割速度：＜1秒。 分割成功率：＞ 93%。 操作系统：Win7/Win10。 接口方式：USB方式。 软件具有颗粒定位功能。 软件功能：图像影像增强、图像叠加、局部提取、定倍放大、对比度调节、自动分析图片（批量分析）等。 软件分析项：自动标定颗粒的尺寸，自动分割，具有多幅图片同时自动分析功能。 能够测出长径比，圆形度，及简单的粒度分析。 ★数据输出项：粒度分布曲线和分布表（D10、D50、D90典型数值）、粒度参数： 面积等效径、周长等效径、长径、短径、费雷特长径、费雷特短径、费雷特共轭径、勒让德椭圆长轴、勒让德椭圆短轴、马丁长径、马丁短径 粒形参数：长径比、长宽比、圆形度、延伸率、平直度、椭圆率、不规则度、紧凑度、扩展性、填充率、坚固性、凸度、凹度 | 台 | 1 |  |
| 8 | 浮选机 | 外型尺寸浮选槽容积：1L；叶轮直径：Φ55MM；叶轮转速：2100转/分；给矿粒度：0.2mm;电机:90w;电压:380V; 外型尺寸:520*263*628mm;重量：35kg | 台 | 1 |  |
| 9 | 高速分散机 | 电机:550w;调速范围:60-8000rpm; 分散盘直径:50/60mm;磨砂盘直径:60mm； 升降行程：250mm;重量：40kg; 料筒：1.5L；升降系统：双轴恒力升降；外型尺寸:460*420*750mm | 台 | 1 |  |
| 10 | 盘式真空过滤机 | 功率：1.5kw;极限真空:4000p; 抽水速率:30m^3/h;给料粒度:0-0.8mm； 滤饼水分：10-25%;重量：110kg; 外型尺寸:800*580*1100mm | 台 | 1 |  |
| 11 | 恒温水浴锅 | 1、数显恒温水浴锅集一般恒温水浴锅之优点：内胆采用优质不锈钢一体成型，盖板最大孔径12cm每孔四圈一盖2、外壳采用冷板喷塑，提高了整机的防腐能力。3、温度控制采用数字显示控制7、功率：600W，参考尺寸：305×160×140mm。 | 台 | 150 |  |
| 12 | 振筛机 | 最大负载：3kg;筛网层数：1-8层; 振幅：0.2-3 mm;振动频率：3000 次/分钟；筛分粒径范围：20um-120 mm;可用最大筛网直径：200mm；最大筛塔高度：510mm;电学描述：100-120V/200-240V AC ,50-60Hz, 200W;尺寸：490*241*89mm;重量：37kg | 台 | 1 |  |
| 13 | 煤工业分析仪 | 电压：220±22VAC 50±1HZV；功耗：3kw；功率：≤5kw；分析精度：满足GB/T212-2008《煤的工业分析》标准要求；挥发分：900±10℃：试样质量：水分、灰分样品0.6～1.3g；控温精度：±1℃；控温点：水分105～110℃；外形尺寸：640*500*800mm；重量：95kg； | 台 | 1 |  |

生物工程学院工科实验室仪器设备增补建设项目

- 标包：四标包

- 预算：155万元

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧测定仪 | 1、电源:AC220V 50Hz；DC12V 1A 2、显示方式:LCD显示屏 3、溶解氧测量范围:（0～20.00）mg/L（ppm） （0～200.0）% 4、分辨率:0.1/0.01 mg/L（ppm） 1/0.1% 5、电计：±0.10 mg/L，配套：±0.40mg/L 6、溶解氧饱和度:（0～200.0）% 7、饱和度分辨率:1/0.1% 8、饱和度精度:±2.0%FS 9、盐度补偿方式:手动 10、盐度补偿范围:（0～45）ppt 11、气压补偿方式:手动 12、气压补偿范围:（0～200）kPa 13、温度补偿功能:自动/手动 14、温度补偿范围:（0～99）℃ 15、手动温度设置:0-99.9℃ 16、温度测量范围:0-99.9℃ 17、温度分辨率:0.1℃ 18、温度测量精度:±0.4℃（5-60℃）±0.8℃（其他） 19、净重:310g | 台 | 1 |  |
| 2 | 生化培养箱 | 1.★个性化程序设计，可预设十段十八步的可编程序，实现温度的预约定时运行或反复、循环、步移和阶梯式的编程运行 2.智能制冷无霜运行尖端技术 3.可选配嵌入式打印机和RS-232通讯接口 4.自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正 5.监视计时器、独立式过升防止器(可调)、独立式超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸、制冷机超荷保护等 6.自诊断功能：停电报警、传感器故障报警，上、下限超温报警 7.高响应性热传感器与环境扫描微处理芯片 8.全方位立体加热技术，确保工作室具好的均一性 9.设计合理的风道结构，微风气流循设计 10.独特的几何腔体洁净设计，保证对样三动完美的保护 11.镜面不锈钢内胆不锈钢电抛光搁板，钢化玻璃内门 12.有美学设计理念，豪华典雅的整机造型 13.控制方式：模糊逻辑控制技术 14.显示方式：LCD 15.★送风方式：强制对流，三档可调（可有效抑制培养器皿培养溶液干裂） 16.箱门类型：带视窗双层箱门（内置保温玻璃内门） 17.环境温度要求（℃）：5~35 18.调温方式：定值、步调可选 19.段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步 20.每步时间：1~999（分） 21.温度控制范围（℃）：4~65 22.温度分辨精度（℃）：≤0.1 23.温度波动度（℃）：≤±0.1 24.温度均匀度（℃）：≤1（37℃时） 25.★风速范围：低档：0.52-0.58m/s；中档：0.69-0.77m/s;高档：1.00-1.10m/s 26.安全功能自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 27.附属功能： 自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、Φ50测试孔 28.可选配功能：嵌入式．微型．内置式打印功能．RS-485接口 29.★制冷功能：空冷式．R134．功率可控式制冷．无霜运行(内置自蒸发系统，无冷凝水溢出，避免实验室污染) 30.容量（L）：90 31.搁板数量（块）：2（最多4） 32.净重（kg）：68 33.内胆尺寸（mm）：400*410*550 34.外型尺寸（mm）：549*622*1282 35.包装尺寸（mm）：669*742*1450 36.功率（W）：710 37.电源：AC 220V 50/60Hz | 台 | 3 |  |
| 3 | 全温振荡培养箱 | 一、产品特点： 人性化设计集培养箱、振荡器于一体，占地小，载瓶量大。振荡实验结束，可自动转换为培养箱使用，避免振荡实验结束后更换机器的麻烦。大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面，简单易懂。运行安静，为你创造更好的环境。 二、技术参数： 1、电源：AV220V 50HZ 2、振荡频率：40～300r/min 3、振幅：20mm 4、控温范围：4～65℃ 5、温度分辨率：0.1℃ 6、定时范围：0～5999min 7、输入功率：950W 8、托盘尺寸：400*340 9、外形尺寸：635*714*1055 | 台 | 2 |  |
| 4 | 超净工作台 | 1、洁净等级100级≥0.5μm（美联邦1、外型尺寸：1540*680*1600（宽×深×高）mm 2、净化区尺寸：1360*650*520（宽×深×高）mm 3、净化效率：美国联邦FS209E，国际标准：ISO5，中国标准：百级 4、重量：≥130kg 5、平均风速：0.25-0.6m/s（可调） 6、功耗：0.8KW 7、平均菌落数：≤0.5个/皿·时 8、噪音：≤62dB（A） 9、振动半峰值：≤5μm（X·Y·Z) 10、电源：220v50Hz 11、过滤器尺寸：1355*495*50*1 12、照明灯/杀菌灯：（LED）28W*①/21W*①（T5一体） | 台 | 3 |  |
| 5 | 磨浆机 | 1、滤网：100目； 2、生产能力：15-25KG/H（干豆）； 3、砂轮直径：100mm； 4、电机功率：1100W； | 台 | 1 |  |
| 6 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1. 用途：试剂、器皿、仪器等湿热灭菌物的灭菌设备，另外就是用于废弃物灭菌。 2．工作条件： 2.1 工作环境温度10-30℃； 2.2 电源220-240V。 3．技术要求： 3.1 采用金属材料与塑料件的有机结合，在保证机体经久耐用的情况下有效隔绝工作状态时过高的表面温度，保障操作安全； ★3.2 经典手轮式快开门结构，具备机械自锁与门控传感控制双重保护，保证盖未盖好无法启动运行，不到安全压力无法开盖； ★3.3 PMMA I操作系统，电容触屏，触显一体，由微电脑智能程序控制，提供设备工作阶段各运行参数及工作状态图，自带多级密码管理； 3.4具有6种自定义模式可设定并保存及8种固定模式，方便客户根据不同灭菌物预设不同灭菌程序，然后每次使用时直接调用； 3.5带有电动排水功能，一键排水，操作更便捷； ★3.6 标配冷凝器+风扇快速冷却系统，缩短开盖等待时间； ★3.7根据灭菌物蒸汽穿透性差异，可以选择6级不同冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底； ★3.8灭菌结束之后可预设6级不同泄压速率，确保不同物态的灭菌物迅速冷却至可开盖温度而不造成造成样品损耗； 3.9具备100小时倒计时预约功能； 3.10标配G1/2A标准检测管螺纹孔。 3.11安全保障：具备故障检测功能，超温保护、断水保护、机械自锁、闭盖检查系统、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、独立电子超压保护等多重安全保障 3.12 容积：≥60L，筒体直径：≥400mm； 3.13 灭菌温度：105~135℃； ★3.14设计压力：0.38MP 3.15 功率：≥3.2KW； 3.16 提篮尺寸：直径≥370mm； 3.17 均匀度：＜±0.5℃ ★3.18 生产商资质要求：生产商需具备压力容器生产许可证、CE认证、ISO9001质量体系认证、高新技术企业 | 台 | 3 |  |
| 7 | 静音无油空气压缩机 | 1、排气量：155L/min； 2、压力：8bar； 3、储气量：40L； 4、噪音：52dB； 5、功率：800W | 台 | 1 |  |
| 8 | 循环水式真空泵 | 1.流量60L/min； 2.扬程8m； 3.最大真空度0.098MPa； 4.单头抽气量10L/min； 5.水槽容积15L； 6.循环水功能：有； 7.显示方式：压力表*2； 8.抽气头数量：2； 9.抽头+止回阀材质：铜； 10.泵头材质：304不锈钢； 11.功率：180W； 12.电源：AC 220V 50Hz； | 台 | 1 |  |
| 9 | 电子计数秤 | 1.分度值：0.1g； 2、最大称重：30KG； 3、电源：220V/50HZ | 台 | 1 |  |
| 10 | 数显二联磁力搅拌器 | 一、技术参数: 1. 电源电压：220V+10% 50HZ 2. 电机功率：单个电机2.5W 3. 搅拌量：1000ml＊2(二头搅拌) 3. 热丝功耗：单个热丝最高100W 4. 加热：2×150W 5. 磁钢转速：最高2600转/分，转速无级可调 数显转速 6.控温范围：室温+5℃-100℃ 数显温度 | 台 | 1 |  |
| 11 | 微型近红外光谱仪 | 1、波长范围:900-1700nm 2、光学分辨率:Typ.10nm 3、波长精度:Typ.±1 nm,Max.±2 nm 4、信噪比:6000:1 5、狭缝尺寸:25um 6、通讯接口:MicroUSB、UART、蓝牙 7、传感器:温湿度传感器 8、供电:5V-300mA 9、白板尺寸：30mm | 台 | 1 |  |
| 12 | 2~8℃医用冷藏箱 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%RH，电压：（198~242）V，频率（50±1）Hz。 ★2.2、样式：直立，透明上下双门结构，减少冷量流失，便于分类存放。 2.3、有效容积：410L。 2.4、外部尺寸(宽x深x高mm)：700x645x2016。 2.5、内部尺寸(宽x深x高mm)：600x520x1400。 2.6、净重/毛重（KG）： 116/127。 2.7、额定功率：420W。 2.8、 噪音：≤45dB，超静音设计。 2.9、箱体材质：优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内胆材质为喷涂铝板材质。 2.10、箱内条带LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 2.11、压缩机：采用名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 ★2.12、标配5个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 ★2.13、箱体上下双锁设计，上下门把手可独立加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。 2.14、前后四个万向脚轮（带锁止功能），方便移动安放。 ★2.15、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现25℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 ★2.16、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 ★2.17、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。 ★2.18、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内，显示精度0.1℃，可调阅湿度。 ★2.19、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 2.20、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 ★2.21、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 ★2.22、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 ★2.23、USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；U盘持续连接可自动每间隔一个月向U盘存储一次温度数据；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。 ★2.24、标配RS485接口、远程报警接口。 ★2.25、左侧标配1个测试孔，方便监控箱内温度。 ★2.26、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 ★2.27、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 2.28、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 三、资质： 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系认证 ISO45001职业健康体系认证 医疗器械产品注册证（型号注册） 四、服务： 4.1、验收合格后，整机免费保修三年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。 4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。 4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 植物根系分析仪 | 1.基于人工智能图像识别技术的根系表型分析系统，专业用于植物离体洗根后的根系表型分析。 2.配光学分辨率4800dpi×9600dpi、A4加长的双光源彩色扫描仪，扫描幅面为304 mm×203 mm；扫描仪全自动标定、全自动对焦、校正的。确保覆盖其对应的功能特性，专用背光透扫光源成像，无阴影影响。 3.可分析参数：1)根总长、2)根平均直径、3)根总面积、4)根总体积、5)根尖计数、6)交叠计数、7)根直径等级分布参数、8）根的数量、9）侧根数量、10）主根长、主根直径、主根表面积、主根体积、主根投影面积11）侧根长、侧根直径、侧根表面积、侧根体积、侧根投影面积；12)分叉计数。 4.自动标定：软件具有图像自动校正与标定功能；也要具有手动修正功能：可裁剪修正分叉、交叉、根尖数、断线连接、交叉合并等，骨架化算法有粗细、长度补偿。 5.自动标记：能分别标记根尖数、分叉数、交叉数，便于核对正确性。 6.不等间距分档：可按照长度、直径、面积、体积等参数自动对不同径级的根进行不等间距的分档并显示分布情况直方图，使根系数据更直观，且直方图可导出； 7.图片二值化：调整图片灰度对比，更好分割根系和背景，使分析结果准确；具有放大、缩小功能，可放大查看根系细节； 8.颜色分析：确定根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。 9.保持根系完整：自动剔除图片中灰尘泥土等杂质的影响，无需将根系物理分离即可针对目标根系的某一部分进行分析，保障根的完整性。 10.拓扑分析：单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，指定主根后，在明确的拓扑关系下，能自动分析各级侧根。 11.名称可修改：软件提供图片名称修改功能，可在分析界面进行图片名称修改，无需保存至电脑后再进行修改； 12.结果可编辑：分析后的结果可编辑，可对根系进行合并分叉、删除连接、合并根尖、断开连接、毛刺去除等修正操作以便获得更精确的分析结果，该操作可回退撤销及重做； 13.批量分析：单次可批量全自动分析100张以上图片，自动保存分析后的图片及结果，全程无需人工参与，批量分析进度可视化展示，可实时掌握分析进度；打开图片2秒内即可自动生成根系所有根的参数； 14.适用性：可做针叶面积、体积测量，也可做棉纤维粗细、长度测量； 15.语言切换：支持中文和英文切换显示； 16.整体参数要求：根尖数精度：误差<5%，根系长度精度：误差<4%，平均直径精度：误差<0.04%，投影面积精度：误差<4%，表面积精度：误差<4%，体积精度：误差<4%； 数据导出可追加：原始图像、结果标记图像可保存和数据，可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能，方便进行二次分析； 17.加密要求：软件采用动态二维码加密，登记具体使用单位的信息，密码所丢失可补办。 数据同步：电脑网络链接正常时，自动同步至云平台，可以在云平台查看、分析、管理数据。 18.技术参数：采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别； 19.软件要求：应能够兼容包括仪器云平台，手机APP系统，专家系统，可在线升级；应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印；应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。(需提供针对仪器物联云系统的第三方权威检测机构即具有 CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 20.配置要求：装有根系分析系统软件、使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘1个；软件锁1只；双光源彩色扫描仪1台；透明根系成像盘3个：使根系扫描时舒展，交叠少；接口通讯传输线 1条；一拖四USB接口通讯传输线。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 渣汁分离榨汁机 | 1、功能：实现渣汁分离； 2、规格：一次性最大出汁量400ml. 3、刀片材质塑料.加料口形状圆形.刀头页数两叶. 4、额定电压220V. 5、产品净重6.2kg. 6、额定功率150W. | 台 | 2 |  |
| 15 | 干燥箱 | 一、用途概述： 利用热空气上升的自然对流现象，具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。 二、产品特点： 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作。 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配） 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配) 多段可编程控制器（选配） 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分。 三、技术参数： 1、电源电压：AC220V 50HZ 2、控温范围：RT+10～200℃ 3、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃4、 4、工作环境温度：+5～35℃ 5、输入功率：2200W 6、容积：220L 7、内胆尺寸(mm)W×D×H：570×560×640 8、外形尺寸(mm)W×D×H：710×780×945 9、载物托架（标配）：3块 | 台 | 1 |  |
| 16 | 切向流系统 | 一、产品特点 是一种膜分离技术，分子量级别的过滤，低循环体积和残留量，用于小规模的工艺开发，可耐受高压差和高跨膜压，保证高的浓缩倍数和良好的产品回收率。应用于澄清过滤、浓缩、脱盐、缓冲液的置换、分离、纯化等领域。 二、技术参数： 1、最小循环体积：60ml。 2、最小工作体积：100ml。 ★3、最大进口压力：小于等于4.2bar。 ★4、膜孔径：1/3/5/8/10/30/50/100/300/500/1000kd/0.22 μm/0.45 μm。 5、流速：0-300ml/min。 ★6、跨膜压TMP：4.5bar（80psi） at 4-45摄氏度。 ★7、使用温度：4～45摄氏度。 8、适用膜包个数：1-5个。 ★9、ph：1-14。 ★10、管路：卫生型硅胶管，可高压蒸汽灭菌。压力表：卫生型隔膜压力表。卡箍，卫生型卡箍连接。 11、夹具适配：兼容密理博夹具。 ★12、符合cGMP要求设计，符合FDA要求的材质。 ★13、全部卫生型结构设计。 三、配置 1、10块膜包、泵一台、夹具一套。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 超高压均质机 | 1工作条件 1.1电源:220V/50Hz 3.0Kw 1.2温度:操作环境0℃-40℃ 1.3湿度:操作状态25-50%,非操作状态10-95% 2技术参数 2.1压力可调； 2.2与物料接触的金属全部用316L不锈钢材料，管道部分抛光镜面效果，防止样品残留；符合食品药品要求 ★2.3最大压力设计: 2070bar/207Mpa/30015psi 2.4最大工作压力: 1800bar/180Mpa/26100psi ★2.5屏幕与显示：7寸工业级触摸屏+压力温度一体数显+压力实时体现 2.6主机动力采用日本原装进口伺服电机提供动力，工作过程中断绝可能由液压油等介质引起的污染； 2.7自动进样，连续工作，无需排气； 2.8最大处理量：15 L/H （250ml/min），最小处理量：15 ml 2.9采用物理均质方法，无物料残留物； 2.10最大进料颗粒：＜100微米 2.11流量控制：变频器控制，自由调节流量 流量可调 ★2.12内置冷却器：配置冷却器，不消耗物料，控制均质温度 ★2.13性能优势：采用德国品牌压力传感器；PLC触控显示屏；用PLC控制与7寸触摸屏操作；历史数据保存，查询；具有温度报警与自动保护功能；系统高压与工作温度均为一体数显；实时压力温度工作曲线显示；具有操作权限限制功能 2.14在线清洗、超声清洗 3温度控制（要求与主机同一品牌） 3.1 温度范围（℃）：-5~100 3.2 具有自整定智能 PID 自动调节控制功能 3.3 具有超温报警系统，确保仪器安全，上下限温度报警可设定 3.4 泵流量（L/min）：0-15 3.5 提供出厂说明书、操作手册 4.技术服务 4.1 安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 4.2 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 ★4.3 供应商承诺中标后生产厂家在安徽设有办事处，并派遣该设备维护经验工程师常驻当地 4.4 仪器设备的保修期为三年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在48小时内到达用户现场进行维修服务。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 琼脂糖水平电泳仪 | 一、基本参数： 1、外型尺寸（L×W×H）：310×150×120mm 2、凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.0mm厚)，6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)可用排枪加样 4、缓冲液总容量：650ml 5、重量：1Kg 二、特点： 1、制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶； 2、透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察； 3、凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察； 4、高柔韧性导线，开盖断电，确保安全； 5、聚碳酸酯注塑成型，无渗漏 6、桥式设计，节省缓冲液； 7、耐高温，不变形； 8、限位功能，操作准确 9、可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修； 10、纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳； | 台 | 2 |  |
| 19 | 电泳仪电源 | 1、产品用途：适用普通蛋白，核酸电泳。 2、产品特点：在工作状态中，可以实时微调微电脑智能控制液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间， 连续可调采用开关电源输出，具有存储记忆功能，具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 3、产品规格：外形尺寸(W×D×H)：235×295×95mm 4、并联输出：4组 5、重量：2.5kg 6、输出范围(显示分辨率)：：5～600V(1V) 2～200mA(1mA) 120W | 台 | 4 |  |
| 20 | 振荡培养箱 | 1、二层一体结构，占地面积小、使用空间大 2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠 3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 4、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间再同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；同时拥有数据记忆功能，可随时查看历史记录，配备USB接口，方便信息的导入与导出 ★5、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行,独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能长时间在低温状态下运行不冰堵。 ★6、箱体内R角设计，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀； 6、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 ★7、振荡频率：10-350rpm 8、振荡频率精度：±1rpm 9、摇板振幅：Ф26mm 10、温控范围：4～60℃ 11、温度调节精度：±0.1℃ ★12、温度均匀度：±0.6℃ （ at 37℃） 13、显示方式：LCD（触摸屏） 14、对流方式：强制对流 15、控制方式：P．I．D 微电脑智能控制 16、最大容量：单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000ML×5 （共二层） 17、定时范围：0-999.9小时 18、摇板尺寸（长×宽）：单层572mm×465mm ★19、夹具配置：配一体成型塑胶夹具,规格可选（提供图片佐证） 20、电 源：AC220±10% ，50～60Hz 21、外型尺寸（长×宽×高）：920mm×700mm×1170mm | 台 | 3 |  |
| 21 | 人工气候箱 | 1.容积：450L 2.温度 ( ℃ ) 控制范围: 0－50℃(长时间使用温度控制在8-50℃) 波 动 度: ≤±1.0 ℃ 偏 差: ≤±1.5 ℃ 不均匀度: ≤±1.5 ℃ 3.湿度：(%RH) 控制范围：50%~95%RH 波动度：±5% RH 4.光照度 ( LX /Lux) 额定光照度: 22000LX 相对光照度控制范围:五级(20%、40%、60%、80%、H1%额定光照度) 5.尺寸：(mm)：内胆尺寸：605*600*1205，外形尺寸：740*660*1845 6 .升温时间: 0℃升至40℃≤80分钟 7 .降温时间: 40℃降至10℃≤120分钟 8 .工作时间： 周期范围: 1－30，白天、黑夜时间设置范围: 0－24小时 9. 工作环境: 温度4－30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 10. 压缩机动延时间保护时间: 3分钟 11. 工作方式: 连续运行(压缩机间歇工作) 12. 噪 音: ≤70db 13 .电源要求: 220V(范围187V－246V)、50HZ | 台 | 2 |  |
| 22 | 智能多参数环境速测仪 | 一、功能特点 1、可直接显示测量结果，简单方便，测量成本低，测量速度快。 2、大尺寸彩色显示屏幕，大容量存储。 3、数据一键导出，方便快捷。 4、探针插入式设计保证测量精确，性能可靠。 二、 技术参数 1、土壤温度：-50--80℃0.1℃±0.5℃ 2、土壤湿度：0--100% 0.1%RH ±3%RH 3、土壤盐分： 0-8000mg/L 1mg/L ±50mg/L 4、土壤电导率：0-10mS/cm 0.01mS/cm ±5%mS/cm 5、土壤PH：0-14BN 0.01BN ±0.02BN 6、电源锂离子电池：(4000mA.h) 7、通讯:USB | 台 | 1 |  |
| 23 | 分析天平 | 主要用途 用于样品的称量。 二、工作环境条件 2.1、电源：220V±10% (50 Hz/60 Hz)； 2.2、操作温度：20±2.5℃； 三、技术指标 3.1、最大称量值：120g； 3.2、可读性：0.1mg； ★3.3、线性误差：±0.2mg；重复性：±0.1mg； 3.4、秤盘尺寸：Φ80mm； 3.5、配备九种丰富的程序应用：百分比称重功能，密度称量程序自动换算直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能，峰值保持功能，累计功能； ★3.6、采用电磁力精密传感器； ★3.7、全自动外校系统； ★3.8、七级防震滤波可调功能； 3.9、具有克、克拉、英磅等二十种单位转换功能，并可锁定和屏敝； 3.10、标配RS232/USB双接口，轻松实现称量数据的传输； ★3.11、开关机自动锁定当前模式，方便用户继续上次功能操作； 3.12、内置日期、时间可调功能，内置温度显示功能； 3.13、配备下挂钩外部称量装置，以满足轻量大体积物品称重 ； 3.14、称重稳定时间可调功能，满足不同称重需求； ★3.15、人性化后置式工具箱可放置砝码、手套； 四、配置 4.1、主机：1台。 五、技术资料 详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。 六、技术服务条款 6.1、中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师； 6.2、安装验收后3年内，全机免费保修； 6.3、如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场； 6.4、提供全套仪器操作说明书，到货后，由仪器工程师免费安装；仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。 | 个 | 2 |  |
| 24 | 电磁炉 | 1、能效等级：三级能效； 2、额定功率：2200W； 3、频率：50HZ， 4、产品尺寸：长380mm，宽296mm，高40mm； 5、电源线长：1.2m； 6、额定功率：2200W。 | 个 | 2 |  |
| 25 | 数显恒温水浴锅 | 1、电源：220V 50Hz； 2、加热功率：600W； 3、显示方式：数码管； 4、孔数：2个 5、控温范围：室温～100℃， 6、控温精度：≤±1℃。7、分辨率：0.1℃ | 个 | 2 |  |
| 26 | 紫铜蒸馏器 | 1、一体式；锅体部分：食品级不锈钢，出液部分： 2、T2食品级紫铜(含铜99.95%)； 3、长宽高：45cm*35cm*75cm； 4、容量：15L； 5、耐压：0.6mpa；支持真空蒸馏； 6、重量：10kg；适合电磁炉加热；附压力表； 7、前置金蓝套装2个；含135度月牙弯管；含精油分离器、出酒嘴 | 套 | 2 |  |
| 27 | 小型酿酒机 | 1、材质：304食品级不锈钢、T2食品级紫铜(含铜99.95%)； 2、长宽高：55cm*32cm*120cm； 3、锅体直径：31cm； 4、锅体容积：30L； 5、四层塔柱精馏设计；电加热，可调温；附温度表、回流阀、出酒嘴等附件 | 套 | 1 |  |
| 28 | 紫外-可见光分光光度计 | 一、仪器特点和功能 1.双光束比例监测光学系统使得仪器在使用过程中动态监测光源的变化，抵消光源波动，提高仪器的稳定性 2.仪器采用128*64位点阵式液晶显示器，每屏可显示多组数据 3.能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持 4.波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 5.法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试 ★6.标配扫描软件，直接完成光度测量、定量测试、光谱扫描、动力学测试、多波长测试、DNA/蛋白质测试及数据图谱的处理 ★7.光学基座：采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在8mm厚的切削铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性（投标时提供相应证明材料） ★8.. 稳压电源电路：采用同样获取国家专利的独特稳压电路设计，使灯源寿命能延长三分之一（投标时提供相应证书复印件证明） ★9.保修期免费上门维修服务，提供设备原厂技术服务及保修，为保证后期产品的服务，生产厂商需达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星要求； 10.标准配置：主机一台，10mm玻璃比色一盒（4只），10mm石英比色皿一盒（2只），使用手册一份 ，软件一套（加密狗、U盘、USB线），电源线一根，防尘罩一个。 二、仪器技术参数 1.波长范围：190-1100nm 2.光谱带宽： 2nm 3.波长准确度：±0.5nm 4.波长重复性： ≤0.2nm 5.光度准确度：±0.2%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) 6.光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1Abs) ★7.杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm 8.基线漂移：≤0.001A/h（500nm） 9.基线平直度：±0.001A 10.噪声水平：±0.0005A 11.光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C 12.检测器：进口硅光二极管YM 13.光源：进口长寿命钨灯、氘灯 | 台 | 4 |  |
| 29 | 等离子清洗机 | 等离子清洗机是一款超清洗设备, 采用气体作为清洗介质，在短时间内能完全彻底地清除被清洗物表面的有机污染物，其清洗能力达到分子级。它具有性价比高、性能稳定、清洗效率高、操作方便、使用成本极低、易于维护等诸多优点。 技术参数： 1.整机规格：500×300×300（长×宽×高）mm 2.整机重量：35 Kg 3.清洗舱规格：Φ165×L210 mm (耐热玻璃) 4.清洗舱有效容积：4.5 L 5.输入电源：220 V／50 Hz 6.整机输入功率：400 W 7.射频输出：0～150 W（连续可调） 8.射频频率：13.56 MHz 9.数字式定时器范围：0～99.99 min 10.极限真空度：60 Pa 11.二路浮子流量计：0.2~1.5L/min量程，方便二种气体按比例混合 12.观察窗：观察清洗仓内辉光状态 13.常用工作气体：空气、氩气、氮气或混合气体 14.VRD-8型单相真空泵 | 台 | 1 |  |
| 30 | 离心机 | 技术参数 ★1、7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。 2、用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 3、11档加速，12档减速档位；其中10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间。 4、设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套（316L），保护套，外壳三级防护等多种保护、确保人身、机器安全。 5、前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学。 ★6、内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 ★7、产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。 8、最高转速：≥ 18500r/min ★9、最大相对离心力≥ 29300xg 10、最大容量≥ 4×100ml 11、转速精度： ±10r/min 12、定时范围 1s~99min59s/1min~99min59sec 13、温度设定范围 -20℃～40℃ 14、温度控制范围 0℃～25℃ 15、温控精度 ±1℃ 16、压缩机组 变频压缩机组 17、整机噪声 ≤62dB(A) 18、电源 AC220V±22V 50/60Hz 19、整机功率 1kW 20、外形尺寸 380×660×330(mm) 21、重 量： 62kg ★22、配 置 24*1.5ml角转子（最高转速17500r/min，最大相对离心力29302xg）； | 台 | 1 |  |
| 31 | 体式显微镜 | ★1.光学系统：平行光光学系统，左右两套光路是独立物镜平行成像的，显微镜头部和机身中间可以增加中间体（比如光学转像器、描绘仪）而不影响目镜成像；标书提供头部内部左右光路独立物镜的实物照片以供核实。整机标配最小放大倍数≤6X，标配最大放大倍数≥50X。 2.光学分辨率：420lp/mm；提供制造厂家印刷版彩页； 3.头部：双目倾斜45度，双目视度补偿，瞳距调节范围：54mm—76mm； 4.目镜：平场目镜10X，视野直径≥23mm；； ★5.镜体：采用精准耐用的四档定档变倍体，每个倍数都是独立一组平行的物镜，机器内部共有4组物镜： 6X(工作距离≥89mm，视场直径≥38.3mm)； 12X（工作距离≥89mm,视场直径≥19.2mm）； 25X（工作距离≥89mm,视场直径≥9.2mm）； 50X（工作距离≥89mm，视场直径≥4.6mm）； 标书提供机器内部平行物镜的实物照片且提供镜体外观标识有6X、12X、25X、50X放大倍数的实物照片，以供核实； 6.上光源：10W卤素灯或3W LED入射光照明系统，入射角度可调，亮度可调； 7.下光源：10W卤素灯或3W LED透射光照明系统，以便更清晰的观察秀丽线虫； 8.电器安全设计：上光源开关、下光源开关、亮度调节旋钮，三者全部集成在机器底座，且独立配置，便捷、安全； ★9.显微镜底座金属平台：为了满足显微挑选秀丽线虫时双手放在底座平台的空间需要，金属一体平台宽度*深度≥300mm*280mm；标书需提供防止尺子测量金属一体平台宽度的实物照片，以供核实； ★10.保险栓设计：显微镜圆形立柱设计有保险栓锁定环，以防显微镜头部没锁紧时下滑，提供照片核实； ★11.采用圆柱形立柱，满足观察大型样品高度需要，实现工作距离≥240mm（即：显微镜物镜到底座的距离）的应用要求；提供测量照片核实； 12.投标型号需可在制造厂家官网上查询，并提供官网中投标型号的网页截图。 13.提供生产厂商通过欧盟SGS的质量体系认证英文版证书复印件； | 台 | 7 |  |
| 32 | ▲光学显微镜 | 1．光学系统：无限远独立色差校正光学系统；齐焦距离采用国际标准的45mm； 2．光学总放大倍数：40X-1000X； 3.头部：观察筒内固定式360°旋转，与显微镜镜体连接采用内置螺丝，无外露螺丝，以防学生误操作导致头部掉落损坏；需提供头部接口处实物照片核实； 4．目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只目镜带教学指针，让微生物切片观察目标具体化； ★5．宽带镀膜无限远平场消色差物镜，使用无铅玻璃材质制造： 4X（数值孔径0.1，工作距离≥15.0mm），10X（数值孔径0.25，工作距离≥6.9mm）， 40X（数值孔径0.65，工作距离≥0.7mm），100X/1.25（Oil）（数值孔径1.25，工作距离≥0.13mm）；需提供标识无铅标识的物镜实物照片核实； 6．物镜转换器：内倾斜四孔转换器； ★7．载物台：U形双层机械移动载物台，边角防磕碰设计；需提供U形载物台的实物照片； 8．硬膜涂层表面，防腐、耐磨；载物台尺寸≥140*140cm,移动行程≥75 X 50mm； 9．调焦机构：左右手都有粗调焦旋钮和细调焦旋钮；粗微调同轴低手位；调焦行程≥16mm； 10.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)，预定中心； 11．光源：LED光源，亮度可调；开关及调光分开设计，有效提升电容元器件寿命；开关设置在机器底座前端，便于实验员随时开启关闭；调光位于底座右侧便于实验员实时操作。 ★12.机身设计加长镂空握手位设计，搬运显微镜时手更舒适；需提供产品实物照片证明； ★13.质量标准：显微镜获得“国家光学仪器质量监督检验中心出具的相关检测报告”；光学成像质量和机械精准度等核心指标需满足以下要求： ①.转换器定位稳定性≤0.003mm； ②.载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.010； ③.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm； ④.左右两系统放大率差≤0.3%； ⑤.双目系统左右两像面光谱色一致性＜10%； ⑥.零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.1mm； 需提供相应检测报告核查各项检测参数，否则本★参数不得分； ★14. 提供一套微生物专业数字切片系统：数字切片可以在1X-400X无极变倍下时时清晰观察；数字切片需带有比例尺；标书需提供油镜下水污染微生物葡萄球菌100X放大的数字切片截图； 15．生产厂商通过欧盟SGS的质量体系认证，需提供英文版证书； | 台 | 62 |  |
| 33 | 台式电脑 | 1、机箱大小：10-20L， 2、处理器：intel i5及以上， 3、内存容量：8GB， 4、硬盘容量1TBHDD， 5、系统：Windows 10， 6、显卡型号：集成显卡。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 低温培养箱 | 一、产品特点： 1、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。 2、采用微电脑温度控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。 3、国际品牌压缩机和循环风机，环保型制冷剂（R134a)效率高、能耗低、促进节能。 4、箱体左侧面有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度。 5、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 6、可配打印机或RS485接口，用于连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配） 7、多段编程功能，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。（选配） 8、液晶多段可编程控制器（选配） 9、多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。 10、多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 11、可预设30段程序，每段1～9999分钟。 二、技术参数 1.定时范围 ：1~9999min 2.载物托架 ：3块 3.输入功率 ：1500W 4.工作环境温度 ：+5~35℃ 5.电源电压 ：AC220V 50HZ 6.温度分辨率 ：0.1℃ 7.控温范围 ：-10~65℃ 8.外形尺寸 ：740*900*1580mm 9.工作室尺寸 ：600*500*830mm 10.容量 ：250L | 台 | 1 |  |
| 35 | 双波长手持式紫外线灯 | 1.采用进口铝反射镜。 2.紫外线灯管有4w、6w、8w等多种功率可供选择。 3.长波紫外线灯管可选择自滤色紫外线灯管和标准紫外线灯管。 4.采用的滤色片保证的紫外线强度及寿命。 5.铝合金氧化外壳。 6.可选择单灯管或双灯管模式。 7.供电方式选择：24v交流适配器，内置24v锂电池组供电。 8、配置：一支8W长波紫外线灯管,一支8W短波紫外灯管及LONGLIFE 滤色片； 9、外形尺寸(cm) 长x宽x高：33.7x8.3x6.4 10、长波UVA+短波UVC，带滤色片，没有可见光 | 台 | 1 |  |
| 36 | 双波长手持式紫外线灯 | 1、采用进口铝反射镜。 2、紫外线灯管有4w、6w、8w等多种功率可供选择。 3、长波紫外线灯管可选择自滤色紫外线灯管和标准紫外线灯管。 4、采用的滤色片保证的紫外线强度及寿命。 5、铝合金氧化外壳。 6、可选择单灯管或双灯管模式。 7、供电方式选择：24v交流适配器，内置24v锂电池组供电。 8、配置：一支8W长波紫外灯管,一支8W中波紫外灯管及滤色片； 9、外形尺寸(cm) 长x宽x高：33.7x8.3x6.4 10、长波UVA+中波UVB，带滤色片，没有可见光 | 台 | 1 |  |
| 37 | 绞肉切肉灌肠一体机 | 1、尺寸：630*430*820mm 2、绞肉产量 200kg/h 3、切肉产量 400kg/h 4、灌肠产量： 180kg/h 5、刀间距：3 mm | 台 | 1 |  |
| 38 | 两层两盘层式电烤箱 | 1、温度范围：室温—300度； 2、产品尺寸：930*590*770mm； 3、烤盘规格：600×400 mm； 4、额定输入功率：6kw； 5、频率：50Hz； 6、额定电压：220V/380V 3N 7、控制方式：微电脑式； 8、容量：150L； 9、加热方式：电热管加热 | 台 | 1 |  |
| 39 | 帕莎玻璃密封罐 | 1、容量：8L 2、尺寸：高：32.6cm 3、底部直径2：18.5cm 4、瓶口直径：12cm | 个 | 6 |  |
| 40 | 实验室用封闭式单联电炉 | 1.电源电压： 220V/50HZ 2.加热功率：2000W 3.炉盘尺寸：Φ180， 4.外形尺寸：260×260×80 | 台 | 4 |  |
| 41 | 水浴锅 | 一、特点与用途： 对各种化学样品，生物制品的蒸馏、干燥、浓缩及温漬。该水浴锅集一般恒温水浴锅之优点：内胆采用优质不锈钢板焊接而成，盖板最大孔径12㎝每孔四圈一盖。外壳采用冷板喷塑，提高了整机的防腐能力。温度控制采用数字显示控制，提高了恒温精度，使温度显示直观明朗. 二、主要技术参数： 1、恒温范围：室温～100℃ 2、孔数：4孔（双列）。 3、水箱容积：305×305×120mm。 4、加热功率：1000W。 | 台 | 1 |  |
| 42 | 双板垂直电泳仪 | 1. 槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸酯材料注塑成型，避免液体渗漏，便于观察电泳实验进程。 2. 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3. 玻璃板与垫条采用一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液。 4. 具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可选，满足不同上样量的需要。 5. 电极架与固定装置都为独立设计，方便操作。 6. 双面软质材料设计更有利于固定及保护制胶玻璃板。 7. 按压式制胶支架设计装置，采用专利设计的胶板可旋转、可替换结构，具有更好的尺寸兼容性及更好的操作体验。 8. 可同时运行≥二块8.3cm×7.3cm的凝胶。 9. 外槽容纳缓冲液最大体积：≤750ml。 10. 内槽容纳缓冲液最大体积：≤130ml。 11. 外型尺寸：≤16cm×11.5cm×15cm。 | 个 | 8 |  |
| 43 | 台式叶面积仪 | 1．传感器： 定制CIS YM接触式图像传感，蓝光470nm，单行扫描速度：1mS，扫描宽度：220mm 2．测量参数： 测量单位：mm，mm2，cm2，面积测量精度：小于±5% (圆形样品面积大于10cm2)，面积分辨率： 1mm2，长度分辨率：0.1mm，宽度分辨率：0.1mm，测量厚度：≤6mm 3.传动模块： 两组橡胶滚轴，可自由浮动，自动导入和导出槽，遇卡顿自动停机，倒退清理模式 4．主机: 显示器：5寸 触摸式彩屏 800×480点阵，中文界面，存储：内置大容量存储器，接口：USB2.0，供电：内置可充锂电，续航能力12h，室内使用时可接市电，体积：28×14×12(cm)，重量：约1.5kg 5.工作温度： 温度：0～50℃，湿度：0～100%RH不结露 | 台 | 1 |  |
| 44 | 植物气孔计 | 1、湿度传感器 类别 Sensirion精密数字式 湿度测量范围 0～100%RH（不结露条件） 分辨率 0.1%RH 误差 ±1.8% 响应时间 15s 2、空气温度 空气温度 热敏电阻 测量范围 0～50℃ 分辨率 0.1℃ 误差 <±0.2℃ 3、光量子传感器 类别 带有修正滤光片的硅光电池 范围 0～2500μEmol/m2s1 光谱 400～700nm，可见光范围 分辨率 1μmolE/m2s1 误差 ±2% 4、叶温传感器 类别 T 型热电偶 测量范围 0～50℃ 分辨率 0.1℃ 误差 ±0.3℃ 5、气温传感器 类别 热敏电阻 范围 0～50℃ 分辨率 0.1℃ 误差 ±0.3℃ 6、流量计 流量计 微型电子流量计 测量范围 0.3～1.0L/min 分辨率 0.01L/min 误差 ±2.0% | 台 | 1 |  |

图书馆全钢书架采购项目

- 标包	：五标包

- 预算：70万元

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全钢书架 | （一）全钢书架架体技术参数； 1、结构：由立柱、挂板、搁板、顶板、挡棒、底脚组成，符合国家：GB/T13667.1-2015，GB/T 35607-2017标准； 2、立柱：采用≧1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸≥50X39mm，正面压一对凹型圆筋，立柱正面两角为圆弧形压有凹凸筋各一条，两侧面各压一条凹型圆筋，圆筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm，立柱内边各一条半径为R2的圆边，正面滚压一条（）形拉深压印强化立柱硬度和载重量，侧面设有五边形立柱调节孔，孔中心距40mm，允许尺寸公差±0.5mm。 2.1★立柱性能要求：①符合国家GB/T3325-2017、GB/T1741-2020标准；②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，③涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，④耐菌性能等级；抗黑曲霉菌≦1级，抗黄曲霉菌≦1级；提供所投产品厂家第三方检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）挂板检验报告参数佐证； 附：产品图片 3、挂板：为六挂钩挂板，采用≧1.2mm优质冷轧钢板，一体冲压成型，孔上下位置设有四根圆筋，外形美观，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用六挂钩扣接，六挂钩挂板强度高，稳定性强，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 3.1★挂板性能要求：①符合国家GB/T10125-2012、GB/T1741-2020标准；②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，③涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，④耐菌性能等级；抗黑曲霉菌≦1级，抗黄曲霉菌≦1级；提供所投产品厂家第三方检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）挂板检验报告参数佐证；附：产品图片; 4、搁板：采用≧1.2mm优质冷轧钢板一体成型工艺，正面6条加强筋、两侧各1条加强筋，一次性滚压成型，成型厚度为≧23mm。搁板（AB双面）均衡载重超过80KG，搁板采用五位一体10折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，增大其承载能力，正面加强筋上面尺寸≥2mm，深度≥1.0mm，两侧加强筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm。搁板采用整体板材，层间距可任意调整。 4.1★搁板性能要求：①符合国家GB/T10125-2012、GB/T1741-2020标准；②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，③涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，④耐菌性能等级；抗黑曲霉菌≦1级，抗黄曲霉菌≦1级；提供所投产品厂家第三方国家认可检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）挂板检验报告参数佐证； 附：产品图片 5、侧板：侧护板材质δ≧1.0mm优质冷轧钢板，表面光滑平整，造型美观大方。 5.1★侧板性能要求：①符合国家GB/T10125-2012、GB/T1741-2020标准；②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，③涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，④符合国家耐菌性能等级；抗黑曲霉菌≦1级，抗黄曲霉菌≦1级；提供所投产品厂家第三方国家认可检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）挂板检验报告参数佐证； 6、档棒：采用≧1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm*14mm,四道弯边设计，±偏离0.5mm正面压圆筋，圆筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm，正面与侧面凹型圆筋过渡，圆角半径为R2，底部内边半径为R2一体冲压成型，设计为自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。 6.1★挡棒性能要求：①符合国家：GB/T3325-2017、GB/T10125-2012、标准；②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，③涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，④中性盐雾要求≧9级；提供所投产品厂家第三方国家认可检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）挡棒检验报告参数佐证； 附：产品图片 7、底架采用：采用δ≥1.5mm优质冷轧钢板，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，更好保障底脚不变形。 8、顶板：采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，折弯处要求无切口，采用无焊接不断开工艺，更好保障底脚不变形。 8.1、★顶板性能要求；符合国家GB/T 3325-2017、GB/T 1732-1993、GB/T 9286-1998涂层应无漏喷、锈蚀和脱 色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱 皮、飞漆等缺陷，附着力≦1级；提供所投产品厂家第三方国家认可检测机构出具的（报告封面带CM和、CNAS标识）检验报告参数佐证； 9、组装后的架体上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固， 表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理后形成的磷化膜应符合 GB/T6807 的要求。 （二）涂膜要求； 1、★涂料要求符合国家：GB6675.4-2014标准：有害物质可迁移元素：锑：≦0.25；镉≦0.25；铬≦0.25；铅≦0.25；提供所投产品厂家第三方国家认可检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）粉末涂料检验报告参数佐证； （三）涂层有害物质可迁移元素要求； 1、★▷①铅Pb：mg/kg(<0.05)；②镉Cd：mg/kg(<0.05)；③铬Cr：，mg/kg(<0.05)；④汞Hg：mg/kg(<0.05)；提供所投产品厂家的第三方国家认可机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）全钢书架检验报告参数佐证； 2、★▷①锑Sb：mg/kg(<0.05)；②钡Ba：mg/kg，(<0.05)；③硒Se：mg/kg(<0.05)；④砷As：mg/kg(<0.05)；提供所投产品厂家的第三方国家认可机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）全钢书架检验报告参数佐证； （四）全静载荷； 1、★经24h连续实验卸载后，书架的挂板、隔板、立柱及其结合部位应无塑性变形；提供所投产品厂家第三方检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）钢制书架检验报告参数佐证； （五）提供所投产品厂家第三方检测机构出具的（报告封面带CMA、CNAS标识）钢制书架检验报告复印件； （六）上述要求提供检测报告的须在“国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》”(http：//cx.cnca.cn/）查询或其检测机构官网上查询所公示的检测报告的信息截图加盖投标人单位公章。 （七）上述要求的检验报告，中标单位中标后需提供原件备查。 | 架 | 700 |  |

第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 2 | 评标顺序 | 评标顺序按照标包序号由小到大的顺序依次评标。 |
| 3 | 中标候选人 数量 | 评标委员会按照投标人总分排名由高到低顺序，推荐排名前1～3名为中标候选人。 |
| 4 | 评审程序 | 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容： （一）采购的目标； （二）采购项目的范围和性质； （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款； （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。 评标委员会依据招标文件的规定，首先对评审标包内所有投标供应商的核心产品(设备)品牌进行核对，经核对或在评审过程中如某个核心产品不足3家不同品牌，则视为有效竞争家数不足3家。评标委员会不再继续评审，由评标委员会组长组织流标原因分析。 品牌核对后对响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的要求做出实质性响应。未对招标文件做实质性响应的供应商，不得进入后续评审。对于通过上述评审的投标人，由评标委员会采用综合评分法对供应商的投标响应文件和投标报价进行综合评分。 评标委员会按照供应商总分排名顺序推荐中标候选人。 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。 |
| 5 | 有效投标不足3家处理 | 经评审当有效竞争家数不足3家时，依据《政府采购法》第三十六条，本项目流标。并由评标委员会负责人牵头组织流标原因分析会。 |
| 6 | 争议解决方案 | 评标委员会在评审过程中产生争议，按照以下方式形成统一意见： 如因招标文件语言表达不明确导致存在理解偏差，则按照对投标人要求较低的标准统一判定。如因投标文件编制不明确导致存在理解偏差，则按照不利于该投标人中标的标准统一判定。 发生争议时，由评标委员会组长牵头组织评委会成员各自表达自身意见，并对判定意见进行举手表决，以少数服从多数原则进行统一。评标委员会全体成员必须在评标报告中签字，如有不同意见必须在评标报告中写明，如评委会成员未在评审纪要上签字或未提供不同意见的，视为认可评审纪要的全部内容。 |
| 7 | 询标要求 | 询标方式：填写询标函 评审中，评委会发现投标的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容，或投标文件中找不到相关内容、缺少资料内容、填写错误、内容模糊无法辨认的问题，由评标委员会根据投标文件实际内容结合招标文件要求与争议处理办法进行评审，形成一致意见。 遇到以上问题以外的问题，评标委员会可向投标人询标。 对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由。 |
| 8 | 得分相同的优先顺序判定 | 推荐中标候选人环节，如果综合得分相同的，则以技术标得分高的供应商优先；如技术标得分也相同，则采取摇号方式确定中标候选人。（摇号方式详见摇号细则） 摇号细则：每家单位递交投标文件时的顺序号即为摇号时代表其公司的编号，摇号在到场的投标人的监督下，由采购代理工作人员或采购人代表完成。先摇出的号排名靠前，后摇出的排名靠后。 |
| 9 | 废标条款 （重大偏差） | 1、未按招标文件中要求提供相关资格审查证书扫描件或提供的证书扫描件不符合要求的。 2、投标文件封面、投标函未按格式要求加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书（如有授权）。 3、实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。 5、投标文件明显不符合招标文件规定的报价、质量标准或其它实质性要求。 6、未按招标文件要求提交投标保证金的。 7、投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）。 ①投标报价高于控制价的。 ②投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明的，或评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。 8、法律、法规规定的其它情形。 |
| 10 | 流标原因分析会 | 当本项目流标，由评标委员会组长牵头组织流标原因分析会，分析此次招标工作交易失败的具体原因，分析招标文件编制是否存在不合理条款、是否符合规范要求、并对本项目重新招标提出意见和建议。 |
| 11 | 投标人串通投标认定 | 投标人存在下列情况其一即视为串通投标： 投标文件混装等法定情形。被判定为串通投标的投标文件均无效，并将根据国家法律法规进行处理。 |
| 12 | 报价明显低于其他投标报价 | 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号令）第六十条。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

## 第一节  资格审查

## 资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查因素 | 审查标准 | 提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资格审查标准 | 三证合一的营业执照 | 提供三证合一的营业执照扫描件，或者提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证扫描件。事业单位可提供事业单位法人证书。 | 提供扫描件 |
|  |  | 投标函 | 按照投标文件格式，评审以扫描件为准。 | 盖章符合要求 |
|  |  | 供应商信誉要求 | 符合招标公告要求，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。提供网页截图或提供供应商信誉承诺书。 | 网页截图或承诺书 |
|  |  | 核心产品 | 所采购货物中核心产品同一品牌只接受一家供应商参与投标。核心产品详见参数标注。 |  |
|  |  | 进口产品 | 投标产品不得为进口产品（执行财办库【2008】248号文件规定），提供无进口产品承诺书。 | 承诺书 |
| 注： 1、初步评审首先对所有投标供应商的核心产品品牌进行核对，经核对或在评审过程中如某个核心产品不足3家不同品牌，则视为有效竞争家数不足3家。评标委员会不再继续评审，由评标委员会组长组织流标原因分析。 2、初步评审合格的供应商不足3家的，不得继续评审，由评标委员会组长组织该项目流标原因分析会议。 3、所采购货物中核心产品同一品牌只接受一家供应商参与投标，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评分后得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他（核心产品同品牌供应商）不参与中标候选人推荐。（各标包核心产品详见各标包的采购需求备注） 4、若供应商提供虚假材料将依据《政府采购法》及其实施条例追究责任。 5、扫描件需保证清晰易于辨认，若因为扫描件不清晰影响评标委员会评标的，其后果由供应商自行承担。 |

### 1. 资格审查办法

由采购人根据政府采购相关管理规定组建资格审查小组，按资格审查办法前附表中审查标准对投标人资格进行审查。凡符合本节第2条规定审查标准的投标人均通过资格审查。

### 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查办法前附表。

### 3. 资格审查程序

3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标人依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标人资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标人不足3家的，按废标处理。

## 第二节  评标办法

## 评标办法前附表

## 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式 评审 | 授权委托书 | 按照投标文件格式提供。 | 盖章符合要求 |
| 3.1.2 | 响应性评审 | 投标文件响应情况 | 采购数量、付款响应、供货期响应、免费保修期响应、投标有效期响应 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求，递交投标保证金承诺函。 | 提供承诺函 |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对投标人的义务予以削弱 | 按照投标函进行承诺 |
| 注： 1、初步评审合格的供应商不足3家的，不得继续评审，由评标委员会组长组织该项目流标原因分析会议。 2、扫描件需保证清晰易于辨认，若因为扫描件不清晰影响评标委员会评标的，其后果由供应商自行承担。 |

## 详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 总分：100分 其中：技术部分65分；商务部分（投标报价）35分。 | / |
| 3.2.2 | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价。符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算评分 | / |

## 评分细则（技术部分）

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★技术参数及要求 | 30 | 投标产品的技术参数及要求中，每有1项加★的重要核心参数不满足扣2分；超过10条加★的重要核心参数不满足，此项分值为0分。 注：①参数中要求提供证明材料的，依照参数要求提供，未提供或提供不全的，均扣分，参数中未要求提供证明材料的，以技术条款偏离表中响应为准。 ②参数正偏离视同响应招标文件要求，在正偏离评审项中进行加分。 |
| 2 | ★技术参数正偏离 | 6 | 投标产品的加★技术参数及要求中，每有1条经评标委员会认定能够切实提升产品使用性能的正偏离得2分，最多可得6分。 正偏离需提供证明材料，证明材料以检测报告或者产品彩页为依据。 所提供的检测报告为省级或省级以上检测机构出具，且均需在有效期内。提供扫描件放入投标文件内。 产品彩页提供扫描件放入投标文件内。 注：未提供正偏离证明材料或提供不全的，均不得分。 |
| 3 | 非★参数供货承诺 | 14 | （1）若投标人提供非★技术参数完全响招标文件要求的承诺书，得14分。 承诺书必须包含但不限于如下内容：供货验收时如产品不符合招标文件技术参数要求，则供应商必须在2周内重新提供符合采购人要求的货物，否则将按供应商虚假应标处理，并由供应商承担由此造成的一切经济损失与时间延误损失，原供货货物不再退还。 （2）若供应商未提供非★技术参数完全响招标文件要求的承诺书，评标委员会将对该供应商的非★技术参数进行评审。非★技术参数完全响招标文件时，得12分。每有1项非★技术参数不符合招标文件要求，则以12分为基准分向下扣1分，扣完为止 例：有10项非★技术参数不符合招标文件要求，扣10分，本评审项得2分。 注：1、承诺书格式自拟，可参考投标文件格式附件。 2、提供承诺书的，本评审项最高得分为14分；未提供承诺书的，本评审项最高得为12分。 |
| 4 | 业绩 | 7 | 供应商2019年1月1日至今，有类似业绩（以合同签订时间为准）的：每提供1个类似业绩（业绩至少须包含核心产品）得1分，此项满分7分。 业绩必须同时提供 ①中标通知书或公共资源交易网上的成交结果公告 ②合同 ③验收合格证明材料（包括但不限于：验收报告或发票） 供应商投标时编制业绩汇总一览表，将扫描件放入投标文件内，业绩资料不全或未提供资料均不得分。 供应商对其资料的真实性负责，若虚假资料将按照《政府采购法》及其实施条例处罚。 |
| 5 | 售后和质保服务 | 5 | 1、服务响应：供应商承诺4小时以内响应，24小时以内到现场服务的得1分；承诺时间为24小时以上的不得分（承诺书格式自拟）。 2、在满足招标文件免费保修期要求的基础上，全体货物每增加1年免费保修期，得1分，此项满分4分。年限以投标函为准（针对单项货物的承诺不得分）。 |
| 6 | 管理体系 | 3 | 1、供货方案是否完整、详尽、科学、合理，具有完整的组织管理机构和管理人员配置以及明晰的职能分工；具有科学、合理的供货协调措施。0～1分。 2、质量管理体系及保证措施是否明确、科学、合理。0～1分。 3、风险管理体系及保证措施是否明确、科学、合理，有应急事件处理及救援预案。0～1分。 |
| 注：1、若供应商提供虚假材料将依据《政府采购法》及其实施条例追究责任。 2、扫描件需保证清晰易于辨认，若因为扫描件不清晰影响评标委员会评标的，其后果由供应商自行承担。 3、本项目核心产品同一品牌只接受一家供应商参与投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评分后得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他（核心产品同品牌供应商）不参与中标候选人推荐。 4、中标后，采购人有权对中标人投标文件的各项材料进行审查、核对，如发现中标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式(如在资质、企业业绩、检测报告、认证证书等方面)骗取中标的以及所提供的资料有虚假的，采购人有权取消其中标资格或者单方面解除已签订的政府采购合同，由此造成的一切损失由中标人自负，同时投标保证金或履约保证金不再返还，未付合同价款不再支付。 |

## 评分细则（投标报价）

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 35 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 分值计算公式为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（35%）×100，四舍五入保留两位小数 （2）投标报价超过最高投标限价为无效报价。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如果综合总得分相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，采取投标人抽签方式确定中标候选人排序序。

### 2. 评标委员会的组成和职责

2.1 评标委员会的组成

评标委员会由采购人依法组建。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2 评标委员会的职责

根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

### 3. 评审标准

3.1 符合性审查标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2 分值构成与详细评审标准

3.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3.2.4 取评标委员会对各投标人评审得分的算术平均值作为投标人得分，其中投标报价得分按规定进行计算。

### 4. 评标程序

资格审查完成后，合格投标人不少于3家的，开始评标工作。评标先做准备工作，再进行符合性审查，然后进行详细评审。

4.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工程情况：

（1）听取采购人或者其委托的采购代理机构对招标项目情况的介绍；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标目的、采购范围、项目性质、招标文件规定的主要技术参数要求和主要商务条款；

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）核对评标工作资料；

4.2 符合性审查

4.2.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

4.2.2 投标人有以下情形之一的，按照无效投标处理：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）先开技术标并评审完毕后再开商务标时，技术标中出现投标报价或投标报价中的重要内容的；

（3）未实质性响应招标文件的；

（4）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（5）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（6）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

中标后，按修正后的投标报价为基准，按同比例修正各单价。

4.2.4 评标委员会按照规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误或漏项的，使得投标报价校核无法进行的，其投标按无效处理。

4.3 详细评审

4.3.1 评标委员会按本章4.2款规定的规定的标准进行评分，并计算各投标人综合评审得分。

4.3.2 评审委员会成员对投标人的价格分和客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构应当对评审数据进行校对、核对。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.5 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）实质性参数、规格偏离超过招标文件规定的；

（2）其他未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.4 投标文件的澄清

4.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.5 评标结果

4.5.1 除第二章投标人须知前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

4.5.2 完成评标后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 5. 其他

5.1 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其中标资格，并从其他中标侯选人中依照推荐次序确定中标人。

5.2 投标人提供业绩、荣誉证书、资质资格证书、相关证明材料等文件及资料均须在投标文件中提供，投标文件中应提供扫描件。如未在投标文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

第五章  政府采购合同

# 政府采购合同

淮南市政府采购合同参考范本

（货物类）

合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：       年       月       日

财政委托号：                  (财政项目必须填写)

本项目经批准采用         采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合

同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法

典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大写）: 合同总价款（小写）: 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、装卸、保险、安装调试费、验收、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、人员培训、税金、劳保基金等其他等一切费用。 |

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①②③④ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无

相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为   。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施

工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范

来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有

满意的性能。

乙方所提供的全部软件提供   年的免费升级及数据服务。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收 。

国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规

定的，由甲乙双方商定。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合

同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点： 淮南师范学院 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限 合同生效后 30天内  。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：             。

第六条 付款方式

1.乙方属于中小企业且申请预付款的，须在付款前提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。甲方在合同与担保措施生效、且项目具备实施条件后5个工作日内预付乙方合同款额的40% 。付款前，乙方须开具预付款等额的 “增值税专用发票”，并提供中小企业证明文件；在货物安装调试完成并验收合格后，甲方再付乙方余款（合同款额的60%）。付款前，乙方须开具余款等额的 “增值税专用发票”。

2.乙方不属于中小企业、或虽为中小企业但书面明确表示无需预付款的，甲方待货物安装调试完成并验收合格后，一次性支付乙方合同款额的100%。付款前，乙方须全额开具“增值税专用发票”。

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在 7 天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提

供达到本合同约定的质量要求的产品，并承担由此造成的一切经济损失和供货时间延误。58

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同

意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应邀请专业技术人员成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中

标（成交）通知书、投标文件、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结

论，并出具书面验收报告。对于不符合验收规定的货物限期整改，整改后重新验收。由此造

成的时间延误及一切损失由中标供应商全部承担，给采购人造成损失的需要进行赔偿。复验

不合格，采购人有权无条件单方面解除合同，合同价款不再支付，由此造成损失由中标供应

商全部承担。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相

关部门或相关专家参与验收。

4.如在验收时发现供应商所供货物不满足招标文件参数要求，中标人必须无条件更换

其货物直至符合参数要求。并承担由此造成的一切经济损失和时间延误，同时业主有权取

消其中标资格，履约保证金不予退还。

5.检测、验收费用均由乙方承担。

第八条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方在进行事实调查的基础

上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修    年，保修期从  验收合格之日 开始。乙方应在接

到报修通知后   48  小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。若未在规定时间内到场，处以合同 金额 10%的违约处罚。同时采购人为保证货物正常使用将采取必要措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。

如果乙方在收到报修通知后  7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但

费用和风险由乙方承担。

2.维修

免费保修期（质保期）届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用

由甲方承担。

第九条 乙方的违约责任

1. 乙方如在合同履行过程中因自身原因不能完成合同约定的内容，业主有权利取消合

同并没收履约保证金。中标人须退还采购人所支付的所有合同金额，如果给采购人造成损失

的须依法进行赔偿。

2. 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额 5%

的违约金。如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情

况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按

规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换

的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，

并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不

合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应

当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关

手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务（因采购人原因不能

接受供货的情况除外），应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，未完成供货安装，

每天按合同中标价的 1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 15%。

如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.对投标文件中提供非★技术参数完全响应承诺书的单位，供货时如有货物未达到招

标文件参数要求，必须在 2 周内重新提供符合采购人要求的货物。如 2 周内不能提供符合采购人要求的货物，则按供应商虚假应标处理，由其承担因此造成的一切经济损失与时间延误，原提供货物不再退还。

6.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际

支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

7.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使

用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

8.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 10 %违约金。

第十条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款                  %（通用产品的幅度

为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十一条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，

致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免

和无法克服的事故。

2.乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向甲方通报不能履行或不能完全履

行的理由，在取得甲方认可证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情

况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 履约保证金

1.本项目履约保证金为      (人民币),收受人为        。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承

担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金在合同签订前支付给采购人，保障供应商在供货期及免费保修期内按照合

同履约。项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金，设备运行1年无质量问题、双方无异议后，退还保证金。

第十三条 转让与分包

不允许转让或分包

第十四条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本

或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何

文件和资料。

第十五条 其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确

责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行

扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采

购管理机关调解，调解不成，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁

法》的规定向淮南仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。61

- 下列关于 淮南师范学院2022年度中央财政贴息贷款支持教科研仪器设备更新项目（第三批次材料化学系专业实验室设备购置等）  （项目编号：  ）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执    份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）                     供货人（乙方）：   （公章）

地址：                                           地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

授权委托人：                                     授权委托人：

电话：                                           电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

年   月    日                                    年    月     日

采购代理机构：（公章）

年   月     日

合同附件1：投标分项报价表

# 分项报价表

招标编号：              号    标包号：                              货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 制造商 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 关于无需预付款的说明

# 淮南师范学院：

我单位为项目          的中标供应商。我单位无需预付款即可满足供货需求，我方保证在规定的时间内提供满足贵方需求的所有设备（产品）。

供应商（公章）：

# 时         间：   年    月  日

第六章  投标文件格式

## 商务标

（项目名称）招标

投标文件

（商务标）

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录

一、开标一览表

二、分项报价表

三、中小企业产品（货物）投标声明函

附件1 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件2 工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

四、投标人须知前附表规定的其他材料

五、投标人认为应该提供的其他资料

### 一、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 |  |
| 2 | 招标项目编号 |  |
| 3 | 标包号 |  |
| 4 | 投标供应商名称 |  |
| 5 | 投标保证金数额 人民币小写（元）： | 人民币小写（元）： 人民币大写（元）： |
| 6 | 投标总报价 | 人民币小写（元）： 人民币大写（元）： |
| 7 | 供货期 |  |
| 8 | 质量保证期 |  |
| 9 | 备注 |  |
| … |  |  |

注：表中投标报价即为包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

法人代表（签字或盖章）：

投标供应商(盖公章)：

日期：

### 二、分项报价表

投标分项报价汇总表（货币单位：元）

| 1 | 名称 | 数量 | 综合单价 （列明计价单位） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输（至目的地或现场）、装卸费用 |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用（如有，供应商可自行补充列明） |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |
| 供应商报价若超出项目（标包）最高限价，则按无效标处理。 注：投标报价时报价精确至小数点后两位，第三位四舍五入。 |

供应商(公章)：

授权代表（或法人代表）签名或盖章：

货物说明一览表

项目编号：                              标包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 尺寸（包括使用板材厚度、材质等） | 品牌/商标 | 制造商及产地 | 备注 （技术说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日期：2022年    月    日

三、中小企业声明函（货物）

本公司（(独立投标/(联合体投标（联合体单位：XXXXXX））郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为（(独立投标/(联合体投标（联合体单位：XXXXXX））参加      （单位名称）     的   （项目名称）采购活动。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业)    ；制造商为     (企业名称)     ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.     （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业)    ；制造商为     (企业名称)     ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：           （盖单位章）

年   月   日

注：《中小企业声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的资料与事实不符的，将依据政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      （单位的）      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：          （盖单位章）

年   月   日

附件2：

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 四、投标人须知前附表规定的其他材料

### 五、投标人认为应该提供的其他资料

## 技术标

（项目名称）招标

投标文件

（技术标）

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

目  录

根据投标文件标题内容自拟

### 一、投标函

致：                             （采购人名称)

（采购代理机构名称)

1、我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的     （项目名称）       （标包号）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。

2、我方愿意响应招标文件中的支付方式，并按照招标文件规定的各项要求及合同内各项约定，向采购人提供所需的货物与服务，投标总报价为人民币（大写）    XXX     元（小写     XXX    元），供货期为   XX      日历天，免费保修期（同质量保证期）为经相关部门验收合格并交付采购人之日起   XXX   个月（响应条款），质量达到    XX   。我方保证提供的全体货物在满足招标文件要求的免费保修期基础上另外增加  XXX  年（得分条款）。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按招标文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的合同内容并交付采购人验收。

4、投标有效期为自投标截止之日起  XX  日历天；随投标文件一同递交投标保证金，金额为  XX （大写）元人民币。我方承诺完全响应招标文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方为本项目提交的投标文件符合招标文件要求。我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

8、我方投标完全响应招标文件及所附合同条款中的权利义务要求，不提出任何采购人不能接受的采购人应承担的义务，不对我方的义务予以任何削弱。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项权利义务。

10、我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

12、其他补充说明：

13、投标文件中“投标函”以此为准。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址

邮编

电话

传真

电子邮箱

网址：

年     月   日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

日期：       年   月    日

（二）法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    标包（标包号，单个标包项目此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

### 三、投标保证金

投标保证金承诺函

（填写采购人名称）：

本企业郑重承诺，我公司全面、真实、有效的履行投标保证金的约定，不存在“有效期撤销文件、无故放弃中标、弄虚作假、串通投标、不交履约金、不签订合同”等法律法规以及招标文件规定不予退还的其他情形，如我公司违背本承诺，我公司愿承担一切法律责任和后果。并向当即采购人指定账户转入相当于本项目预算价金额2% 的费用作为对采购人采购损失的补偿。

供应商名称：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：2022年    月   日

### 四、资格证明文件

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 许可证及级别 | （如有） | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
|  |  |  | 其他人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |
| 备注 |  |

（二）招标文件要求的相关资质证明

1、投标人相关符合要求的资质证明文件：

1-1企业法人营业执照副本(全本)

注：投标人提供资料扫描件。

1-2基本账户开户许可证或基本存款账户编号

注：投标人提供资料扫描件。

1-3资质证书副本(全本)（如有）

注：投标人提供资料扫描件。

1-4其他要求的相关资质证书（如有）

注：投标人提供资料扫描件。

注意对照招标公告及评审办法规定，提供各类资质证明材料

（三）无重大违法记录声明函及不存在禁止参与投标的情形的声明

致：                （采购人名称）

（采购代理机构名称）

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

我公司在投标时不存在被行政主管部门限制参加政府采购活动的情形。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖单位章）

日  期：

（四）供应商资格证明及评审所需材料

供应商应仔细查看招标公告、评标办法及招标文件中需提供的资料，确保提供齐全。企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

初步评审自评一览表

| 评审环节 | 评审项 | 是否响应 | 投标文件位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 三证合一的营业执照 |  |  |
|  | 投标函 |  |  |
|  | 供应商信誉要求 |  |  |
|  | 核心产品 |  |  |
|  | 进口产品 |  |  |
| 形式评审 | 授权委托书 |  |  |
| 响应性评审 | 投标文件响应情况 |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |
|  | 权利义务 |  |  |

注：评审项和评审内容以招标文件评标办法为准。

| 综合得分自评一览表 |
| --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值得分 | 评审细则详见评标办法 | 投标单位自评得分 | 自评分依据所在投标文件的具体位置 |
| 1 | ★技术参数及要求 | 30 |  |  |  |
| 2 | ★技术参数正偏离 | 6 |  |  |  |
| 3 | 非★参数供货承诺 | 14 |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 7 |  |  |  |
| 5 | 售后和质保服务 | 5 |  |  |  |
| 6 | 管理体系 | 3 |  |  |  |
|  | 总分 | 65 |  |  |
| 注：所有招标文件要求的证明材料提供扫描件放入投标文件。 |
| 说明：表格中的评审项及对应分值以评标办法中内容为准。投标单位在投标时依据自身投标文件内容填写“投标单位自评分一览表”，此表格在评标时供评标委员会参考，最终得分以评标委员会评审为准。 如供应商在投标时未提供或未填写“投标单位自评分一览表”，则默认为投标单位无条件认可评标委员会对其综合得分分值的评定，标后不接受任何关于评分有误的质疑和投诉。 |

供应商应仔细查看招标公告、评标办法及招标文件中需提供的资料，确保提供齐全。

（加盖公章）

（五）类似业绩证明材料

1.业绩承诺函

致：  采购人名称

我方承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若有质疑，我方承诺会将2个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公布。

我方对资料的真实性负责，若提供虚假资料将按照《政府采购法》及其实施条例处理。

投标供应商：              （盖单位章）

日  期：

2.业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 签约合同价金额 | 业主单位 及联系电话 | 合同签订时间及完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：业绩证明材料附件具体要求见招标文招标公告及评标办法要求。

3.业绩证明材料

业绩1：……

业绩2：……

……

### 六、商务条款偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |

注：投标人根据项目实际填写，表中项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。对合同条款的偏离也应在本表提出。

投标文件响应情况

供应商根据招标文件要求以及自身实际情况，依次对下列条款的响应情况提供证明材料，证明材料的方式可以选择表格、数字或者文字承诺等。

1、采购数量响应：

2、付款响应：

3、供货期响应：

4、质保期响应：

5、投标有效期响应：

…………

…………

### 七、技术条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |

注：1. 投标人应对照招标文件技术要求，在“技术条款偏离表”中逐条应答，表明拟供服务对采购人的技术要求做出了实质性的响应。应答时应进行详细描述，如仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括复制全部或部分技术要求）招标文件技术要求的，包括有选择性的技术响应均可能导致投标无效；

2. 投标人所投服务如与招标文件要求的技术要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

八、★技术参数正偏离

（提供参数正偏离的证明材料）

九、非★技术参数供货承诺

（格式自拟，可参考如下格式）

供货承诺书

本企业郑重承诺：

我公司承诺所提供全部投标产品的非★技术参数完全响应招标文件的要求。如供货时如产品不符合招标文件技术参数要求，我公司无条件更换货物，并且在2周内重新提供符合采购人要求的货物。如我公司2周内不能提供符合采购人要求的货物，采购人有权利取消我公司中标资格，视同我公司虚假应标。我公司认可并承担一切法律责任，并承担由此造成的全部经济损失、时间延误损失及其他一切违约处罚，原供货货物采购人不再退还。

供应商名称：                    （公章）

日期：2022年    月   日

十、售后和质保服务

（按照招标文件要求提供相应证明材料）

十一、管理体系

（按照招标文件要求提供相应证明材料）

### 十二、供货服务方案

……

……

### 十三、投标人须知前附表及评标办法规定的其他材料

无行贿犯罪记录承诺书

本企业郑重承诺：

1、遵守中华人民共和国、安徽省、淮南市有关招标投标的法律法规及政策规定，自觉维护招投标市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守淮南市各项管理制度，服从招投标有关活动程序安排，遵守开标现场纪律。

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并同意投标保证金不予返还，若中标之后查有虚假，同意被取消中标资格并同意投标保证金不予返还。

4、保证企业、法人代表、企业联系人等本企业人员在以往经济活动中没有任何行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商（盖章）：

年   月    日

供应商信誉承诺书

本企业郑重承诺：

我公司承诺符合采购文件中对信誉要求的全部规定，并且不存在“投标人须知”1.4.3中所列情形。否则我公司将接受联合惩戒，中标无效，投标保证金不予退还。

我公司不存在以下几种情形：

1、被公共资源交易监督管理部门在本项目所在地限制投标，且在有效期内；

2、被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人受惩黑名单；

3、被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人”名单。

4、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”

5、被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

供应商（盖章）：

年   月    日

诚信投标承诺书

（填写采购人名称）：                        ；

本投标供应商愿意参与“                                    项目（ 项目编号      ）”的投标，并作出如下承诺：

1、未与其它任何公司\个人达成固定价格的协议。

2、在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3、保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4、保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交货期；（3）业绩；（4）资质文件；

（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标供应商代表签字或盖章：_______________

日期：__________

投标供应商名称（公章）：_____________

合同签署承诺书

致：（填写采购人名称及采购代理机构名称）

我公司参加         （填写项目名称）            项目投标项目，我公司承诺严格按照招标文件规定的时间领取中标通知书，并在招标文件规定的时间内完成合同签订。在合同签订后按照采购人及招标代理机构的通知要求完成合同签署，并将签订后的一份纸质合同移交至采购代理机构。否则我单位完全认可因此不予退还我公司投标保证金的行为，并认可和承担因合同未按时签订和上传造成的一切损失和处罚。

特此承诺。

供应商：（单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日期：

投标货物中无进口产品承诺书

（填写采购人名称）：                        ；

本企业郑重承诺，在对本项目的投标货物中，无任何进口产品，否则采购人有权拒绝我方投标。

供应商：（单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日期：

### 十四、投标人认为应该提供的其他材料